## Slide 1
组合逻辑电路 (1)
数电 P140 – 149
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
组合逻辑电路定义
组合逻辑电路分析
组合逻辑电路设计

## Slide 3
组合逻辑电路：在任意时刻，电路的输出仅取决于该时刻的输入，与电路原来所处的状态无关，即输出是输入的组合，简称组合电路
组合电路结构特点：
仅由逻辑门电路组成，不含记忆原件
信号单向传输，不存在从输出到输入的反馈路径
组合逻辑电路
，
3
组合逻辑电路定义

## Slide 4
分析组合逻辑电路目的：对于一个给定的逻辑电路，确定其逻辑功能
分析组合逻辑电路的一般步骤：
  根据逻辑电路，从输入到输出，写出逻辑函数表达式
  化简和变换逻辑函数式
  根据逻辑函数式，列出真值表
  根据真值表，概括电路的逻辑功能
4
逻辑电路  逻辑功能
组合逻辑电路分析
Notes: 所谓逻辑电路分析，是指对已有电路分析其功用和性能
分析是研究数字系统的一种基本技能，其目的是了解给定逻辑电路的功能，评价设计方案的优劣，吸取优秀的设计思想，改进和完善不合理方案等
分析的一般步骤：
1. 根据逻辑电路图写出输出函数表达式
写输出函数表达式时，一般从输入端开始往输出端逐级推导，直至得到所有与输入变量相关的输出函数表达式为止
2. 化简输出函数表达式
为了简单、清晰地反映输入和输出之间的逻辑关系，应对逻辑表达式进行化简
描述一个电路功能的逻辑表达式是否达到最简，是评定该电路经济技术指标的依据
3. 列出输出函数真值表
根据输出函数最简表达式，列出输出函数真值表。真值表详尽地给出了输入、输出取值关系，它直观地描述了电路的逻辑功能
4. 功能评述
根据真值表和化简后的函数表达式，概括出对电路逻辑功能的文字描述，并对原电路的设计方案进行评定，必要时提出改进意见和改进方案

## Slide 5
5
步骤二：化简和变换逻辑函数式
步骤一：根据逻辑电路，从输入到输出，写出逻辑函数表达式
组合逻辑电路分析 —— 示例

## Slide 6
步骤三：根据逻辑函数式，列出真值表
6
A | B | C | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
真值表
  将 3 位二进制原码转换为 3 位二进制反码
步骤四：根据真值表，概括电路的逻辑功能
组合逻辑电路分析 —— 示例

## Slide 7
设计组合逻辑电路目的：求出实现所要求逻辑功能的最简逻辑电路
设计组合逻辑电路的一般步骤：
  明确逻辑功能，确定输入输出及其因果关系
  根据输入输出关系，列出真值表
  根据真值表，写出逻辑表达式
  化简和变换逻辑表达式，从而画出逻辑图
7
组合逻辑电路设计
逻辑功能  逻辑电路
Notes: 根据问题要求完成的逻辑功能，求出在特定条件下实现给定功能的逻辑电路，称为逻辑设计，又叫做逻辑综合（显然，逻辑设计是逻辑分析的逆过程）
由于实际应用中提出的各种设计要求一般是用文字形式描述的，所以，逻辑设计的首要任务是将文字描述的设计要求抽象为一种逻辑关系
设计的一般步骤：
1. 建立给定问题的逻辑描述
这一步的关键是正确理解设计要求，弄清楚与给定问题相关的变量及函数，即电路的输入和输出，建立函数与变量之间的逻辑关系，得到描述给定问题的逻辑表达式
求逻辑表达式有两种常用方法，即真值表法和分析法 2. 求出逻辑函数的最简表达式
为了使逻辑电路中包含的逻辑门最少且连线最少，要对逻辑表达式进行化简，求出描述设计问题的最简表达式 3. 选择逻辑门类型并将逻辑函数变换成相应形式
根据简化后的逻辑表达式及问题的具体要求，选择合适的逻辑门，并将逻辑表达式变换成与所选逻辑门对应的形式 4. 画出逻辑电路图
设计过程可视具体情况灵活掌握，根据实际问题的难易程度和设计者熟练程度，有时可跳过其中的某些步骤

## Slide 8
设计三人多数表决电路
8
步骤一：明确逻辑功能，确定输入输出及其因果关系
  假设输入为 A、B、C，输出为 Y
  1 表示通过，0 表示否决
  三个输入有两个以上通过，输出为通过
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
真值表
步骤三：根据真值表，写出逻辑表达式
步骤二：根据输入输出关系，列出真值表
组合逻辑电路设计 —— 示例

## Slide 9
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
设计三人多数表决电路
步骤四：化简和变换逻辑表达式，从而画出逻辑图
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
9
与或式实现
或与式实现
真值表
组合逻辑电路设计 —— 示例
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
Notes: /Y = /A/B +/A/C +/B/C，用反演规则可得 Y = (A+B)(A+C)(B+C)

## Slide 10
10
组合逻辑电路设计 —— 逻辑门等效符号
Notes: 可把“与”逻辑器件（与门）和“或”逻辑器件（或门）想为互反关系

## Slide 11
11
利用逻辑门的等效符号，可对逻辑电路进行变换
连线两端都加“非”号
相当于没改变
  求反小圈线上跑，两个小圈中和掉
  输入输出以及门，统统求反即等效
输入输出和门都变反
则为等效关系
组合逻辑电路设计 —— 逻辑门等效变换
A
Y
B
C
D
A
Y
B
C
D
A
Y
B
C
D

## Slide 12
与或式实现
或与式实现
与非式实现
或非式实现
12
组合逻辑电路设计 —— 逻辑门等效变换
Notes: 相同输入端的与非门相对与门or或门而言，所用三极管少，速度快，实际中多选择使用与非门
同样，或非门相对与门or或门所用三极管也少，速度更快

## Slide 13
作业
电子技术基础（数字部分）
9 月 26 日的作业
P75：
  2.4.3 (4)
P206 - 209：
  4.1.1，4.1.6
  4.2.1，4.2.3，4.2.14