## Slide 1
三极管 (1)
模电 P89 – 101
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
三极管的定义和分类
场效应管的定义和分类
MOS 场效应管

## Slide 3
三极管（Triode）：一种控制电流的半导体器件，能将微弱电流信号放大，可做无触点开关，也称双极型晶体管、晶体三极管
3
N 沟道
结型
MOS 型
场效应三极管
P 沟道
增强型
耗尽型
增强型
耗尽型
N 沟道
P 沟道
双极结型三极管
NPN
PNP
N 沟道：电子型沟道
P 沟道：空穴型沟道
增强型：Enhancement - Mode，E 型
耗尽型：Depletion - Mode，D 型
三极管的定义和分类
Notes: 场效应管（Field Effect Transistor，FET）
金属-氧化物-半导体场效应管（Metal-Oxide-Semiconductor FET），在（超）大规模集成电路种占有重要地位
结型场效应管（Junction FET，JFET）应用相对较少
双极结型三极管之后介绍

## Slide 4
场效应管（Field Effect Transistor，FET）：
利用输入电压产生的电场效应，控制输出电流，是一种电压控制电流型器件
由于起导电作用的是单种极性的多数载流子，又称单极型晶体管
具有输入阻抗高、功耗低、噪声低、热稳定好、工艺简单、易于大规模集成等特点
按结构可分为 MOS 型（MOSFET）和结型（JFET）
4
场效应管的定义和分类
Notes: 分类：
① 按结构分为结型（Junction FET，JFET）和绝缘栅型（Insulated Gate FET，IGFET)
JFET 是利用 PN 结反向电压对耗尽层厚度的控制，来改变导电沟道的宽窄，从而控制漏极电流的大小；MOSFET 则是利用栅源电压的大小，来改变半导体表面感生电荷的多少，从而控制漏极电流的大小
② 按导电沟道分有 N 沟道和 P 沟道
N 沟道主要靠自由电子导电，P 沟道主要靠空穴导电
③按工作方式分有增强型和耗尽型
增强型管内无原始导电沟道，耗尽型管内有原始导电沟道

## Slide 5
MOS 场效应管（Metal-Oxide-Semiconductor FET）：
N 沟道增强型、N 沟道耗尽型
5
MOS 场效应管
P 沟道增强型、P 沟道耗尽型
s（Source）：源极
g（Gate）： 栅极
d（Drain）： 漏极
B（Substrate）：衬底
Notes: s（Source）：源极
g（Gate）： 栅极
d（Drain）： 漏极
B（Substrate）：衬底

## Slide 6
N 沟道增强型 MOS 管
6
标准符号
结构
简化符号
MOS 场效应管
Notes: 模电教材 P90

## Slide 7
7
N 沟道增强型 MOS 管
  ，漏极 d 和源极 s 之间不导通，即使加电压也无电流产生
MOS 场效应管
B 衬底引线
耗尽层
s
N+
N+
P 型硅衬底
d
g
d
s
B
Notes: 当 v_GS = 0 V 时，因为漏源之间被两个面对面（背靠背）的 PN 结隔离，因此，即使在 d、s 之间加上电压，它们之间也不可能形成电流

## Slide 8
8
N 沟道增强型 MOS 管
  ， 为阈值电压
    形成由 g 指向 B 的垂直电场
    排斥多子空穴远离绝缘层，并吸引少子自由电子在绝缘层下方聚集
    d 和 s 之间未形成导电沟道，截止
    d 和 s 之间形成导电沟道， 时有电流产生
    ↑，导电沟道厚度 ↑，电阻率 ↓，电阻可变
B
B
s
P
d
g
N+
N+
N 型（感生）沟道
s
P
d
g
绝缘层
电场
自由电子
空穴
N+
N+
MOS 场效应管
Notes: 当 0＜v_GS＜V_T（阈值电压）时，通过栅极和衬底间的电场作用，将栅极下方 P 型衬底表层的空穴向下排斥，同时，使两个 N 区和衬底中的自由电子吸向衬底表层，并与空穴复合而消失，结果在衬底表面形成一薄层负离子的耗尽层
漏源间仍无载流子的通道，管子仍不能导通，处于截止状态
当 v_GS＞V_T 时，衬底中的电子进一步被吸至栅极下方的 P 型衬底表层，使衬底表层中的自由电子数量大于空穴数量，该薄层转换为 N 型半导体，称此为反型层
形成 N 源区到 N 漏区的 N 型沟道
把开始形成反型层的 v_GS 值称为该管的阈值电压/开启电压 V_T
这时，若在漏源间加电压 v_DS，就能产生漏极电流 i_D，即管子开启
v_GS 值越大，沟道内自由电子越多，沟道电阻越小，在同样 v_DS 电压作用下，i_D 越大
这样，就实现了输入电压 v_GS 对输出电流 i_D 的控制

## Slide 9
9
N 沟道增强型 MOS 管
  形成导电沟道后，保持 不变
    ↑， ↑，由于电压差的变化，沟道厚度呈锥形
    当 ，预夹断
    漏极 d 的电位升高到了与栅极 g 的电位之差为 时，产生预夹断
    预夹断后， ↑，夹断区长度 ↑，但 不变化，达到恒流区/饱和区
    漏极 d 的电位继续升高，夹断区向源极 s 方向伸展，但电流不变
B
s
P
d
g
耗尽层
N+
N+
MOS 场效应管
B
s
P
d
g
耗尽层
N+
N+
N+
Notes: 当 v_GS＞V_T 且固定为某值的情况下，若给漏源间加正电压 v_DS 则源区的自由电子将沿着沟道漂移到漏区，形成漏极电流 i_D
当 i_D 从 d  s 流过沟道时，沿途会产生压降，进而导致沿着沟道长度上栅极与沟道间的电压分布不均匀
源极端电压最大，为 v_GS，由此感生的沟道最深
离开源极端，越向漏极端靠近，则栅 - 沟间的电压线性下降，由它们感生的沟道越来越浅
直到漏极端，栅漏间电压最小，其值为：v_GD= v_GS - v_DS , 由此感生的沟道也最浅
可见，在 v_DS 作用下导电沟道的深度是不均匀的，沟道呈锥形分布
若 v_DS 进一步增大，直至 v_GD=V_T，即 v_GS - v_DS = V_T 或 v_DS = v_GS - V_T 时，则漏端沟道消失，出现预夹断点
当 v_DS 增加到使 v_GD=V_T 时，漏极处沟道将缩减到刚刚开启的情况，称为预夹断
源区的自由电子在 v_DS 电场力的作用下，仍能沿着沟道向漏端漂移，一旦到达预夹断区的边界处，就能被预夹断区内的电场力扫至漏区，形成漏极电流
当 v_DS 增加到使 v_GD<V_T 时，预夹断点向源极端延伸成小的夹断区
由于预夹断区呈现高阻，而未夹断沟道部分为低阻，因此，v_DS 增加的部分基本上降落在该夹断区内，而沟道中的电场力基本不变，漂移电流基本不变，所以，从漏端沟道出现预夹断点开始，i_D 基本不随 v_DS 增加而变化

## Slide 10
10
N 沟道增强型 MOS 管
输出特性
转移特性
MOS 场效应管
预夹断点轨迹
可变
电阻区
恒流区
截止区
A
B
C
D
A
B
C
D
Notes: MOS 管用于放大时都工作在恒流区（之后讲放大电路时会介绍）

## Slide 11
11
N 沟道耗尽型 MOS 管
  在栅极下方的绝缘层中掺入大量金属正离子，从而预置导电沟道
  在正/负栅源电压下均可工作
MOS 场效应管
标准符号
简化符号
简图（纵剖面图）
N 型沟道
源极 s
N+
N+
P 型硅衬底
B 衬底引线
栅极 g
漏极 d
SiO2
掺杂后具有正离子的绝缘层
+ + + + + +
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
耗尽层
Notes: 耗尽型 MOS 管在使用时无须加阈值电压到栅极（v_GS =0），只要加漏源电压，就会有漏极电流
当 v_GS＞0 时，将使 i_D 进一步增加
当 v_GS< 0 时，随着 v_GS 的减小 i_D 逐渐减小，直至 i_D = 0

## Slide 12
12
N 沟道耗尽型 MOS 管
  ， 沟道厚度 ↑，电阻率 ↓
  ， 沟道厚度 ↓，电阻率 ↑
  ，沟道消失，
MOS 场效应管
标准符号
简化符号
简图（纵剖面图）
N 型沟道
源极 s
N+
N+
P 型硅衬底
B 衬底引线
栅极 g
漏极 d
SiO2
掺杂后具有正离子的绝缘层
+ + + + + +
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
耗尽层
Notes: 耗尽型 MOS 管在使用时无须加阈值电压到栅极（v_GS =0），只要加漏源电压，就会有漏极电流
当 v_GS＞0 时，将使 i_D 进一步增加
当 v_GS< 0 时，随着 v_GS 的减小 i_D 逐渐减小，直至 i_D = 0

## Slide 13
13
P 沟道 MOS 管
  增强型和耗尽型
  衬底为 N 型，沟道为 P 型
  所加的电压极性与 NMOS 的相反
  实际的电流方向为流出漏极
P 沟道增强型符号
标准符号
简化符号
P 沟道耗尽型符号
标准符号
简化符号
MOS 场效应管
Notes: 由于耗尽型 MOS 管制造工艺较特殊，所以通常只在特殊场合使用，普遍应用的是增强型 MOS 管

## Slide 14
MOS 场效应管 —— NMOS 和 PMOS 对比
14
B
N 沟道增强型 MOS 管
  导电沟道是自由电子形成的
  源极 s：电子出发处（电子源头）
  栅极 g：闸门作用
  漏极 d：电子从此处流出（漏出）
s
P
d
g
N+
N+
N 型（感生）沟道
电子
B
s
N
d
g
P+
P+
P 型（感生）沟道
空穴
P 沟道增强型 MOS 管
  导电沟道是空穴形成的
  源极 s：空穴出发处（空穴源头）
  栅极 g：闸门作用
  漏极 d：空穴从此处流出（漏出）
Notes: 如何记 s、g、d
电流的方向与自由电子运动方向相反
注意 v_GS 和 v_DS 的参考极性是下标第一个字母是参考正极（即 g 和 d），第二个字母是参考负极（即 s）
在 PMOS 中，s 的实际电位比 g 和 d 高，因此 v_GS<0 和 v_DS<0；此外，电流的实际方向是从 d 流出，因此 i_D<0

## Slide 15
MOS 场效应管 —— NMOS 和 PMOS 对比
15
B
N 沟道增强型 MOS 管
  源极 s 和衬底 B 接低电位
  栅极 g 接高电位，吸引自由电子形成沟道
  漏极 d 接高电位，形成沟道电流
  d 和 s 接反的话，MOS 管不能正常工作
s
P
d
g
N+
N+
N 型（感生）沟道
电子
B
s
N
d
g
P+
P+
P 型（感生）沟道
空穴
P 沟道增强型 MOS 管
  源极 s 和衬底 B 接高电位
  栅极 g 接低电位，吸引空穴形成沟道
  漏极 d 接低电位，形成沟道电流
  d 和 s 接反的话，MOS 管不能正常工作
Notes: s 与 衬底相连接：
  对于 N 沟道增强型 MOS 管，d 和 s 接反的话，漏极和衬底的 PN 结将处于正偏，那么大部分 i_D 将由衬底流出，不经过沟道，也不受 v_GS 控制，MOS 管就不能正常工作
  对于 P 沟道增强型 MOS 管，d 和 s 接反的话，漏极和衬底的 PN 结也将处于正偏，那么大部分 i_D 还是将由衬底流出，不经过沟道，也不受 v_GS 控制，MOS 管就不能正常工作
如果 s 不与衬底连接，NMOS 的衬底要接最低电位，PMOS 的衬底要接最高电位，此时 s 和 d 对称，可以互换用

## Slide 16
思考
电子技术基础（模拟部分）
11 月 21 日无作业，思考以下问题
P101：
  4.1.1
  4.1.2
  4.1.4