## Slide 1
三极管 (2)
模电 P152 – 162
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
三极管的定义和分类回顾
双极结型三极管

## Slide 3
三极管（Triode）：一种控制电流的半导体器件，能将微弱电流信号放大，可做无触点开关，也称双极型晶体管、晶体三极管
3
N 沟道
结型
MOS 型
场效应三极管
P 沟道
增强型
耗尽型
增强型
耗尽型
N 沟道
P 沟道
双极结型三极管
NPN
PNP
三极管的定义和分类回顾
Notes: 之前介绍了场效应三极管，现在介绍双极结型三极管

## Slide 4
双极结型三极管
双极结型三极管（Bipolar Junction Transistor，BJT）
分为 NPN 型和 PNP 型两种
4
基极
b
集电极 c
发射极 e
P
集电区
N
基区
P
发射区
集电结
发射结
PNP 型
电路符号
结构示意图
基极
b
集电极 c
发射极 e
N
集电区
P
基区
N
发射区
集电结
发射结
NPN 型
b
b
e
c
NPN 型
e
c
PNP 型
Notes: 电路符号中的箭头表示发射结外加正偏电压时，发射极电流的实际方向
结构示意图会让人以为集电区和发射区对称，然而不是

## Slide 5
双极结型三极管（Bipolar Junction Transistor，BJT）
结构特点：
  发射区掺杂浓度最高
  基区很薄（微米级）且掺杂浓度很低
  集电区掺杂浓度远低于发射区，且面积很大
5
NPN 型 BJT 截面图
e：发射极（emitter）
b：基极（base）
c：集电极（collector）
双极结型三极管
集电结
发射结
N 发射区
P 基区
N 集电区
e
b
c
b
b
e
c
NPN 型
e
c
PNP 型
Notes: 发射区和集电区并不对称
箭头表示发射结外加正偏电压时，发射极电流的实际方向
具有电流放大作用的三极管，其内部结构的特点是：
① 发射区的掺杂溶度远高于基区和集电区的掺杂溶度
③ 基区掺杂浓度最低且很薄
② 集电结的面积比发射结的面积大
这种结构上的特点是三极管具有放大作用的基础与内部条件
三极管工作时发射结加正向电压，集电结加反向电压称为具有放大用的外部条件
因此，在应用时，集电极 c 和发射极 e 是不能随意互换的

## Slide 6
双极结型三极管（Bipolar Junction Transistor，BJT）
结构特点：
  发射区掺杂浓度最高
  基区很薄（微米级）且掺杂浓度很低
  集电区掺杂浓度远低于发射区，且面积很大
e：发射极；b：基极；c：集电极
双极结型三极管
集电结
发射结
N 发射区
P 基区
N 集电区
e
b
c
b
e
c
NPN 型
6
b
c
e
N
P
N
集电结
发射结
Notes: 发射区和集电区并不对称
箭头表示发射结外加正偏电压时，发射极电流的实际方向
具有电流放大作用的三极管，其内部结构的特点是：
① 发射区的掺杂溶度远高于基区和集电区的掺杂溶度
③ 基区掺杂浓度最低且很薄
② 集电结的面积比发射结的面积大
这种结构上的特点是三极管具有放大作用的基础与内部条件
三极管工作时发射结加正向电压，集电结加反向电压称为具有放大用的外部条件
因此，在应用时，集电极 c 和发射极 e 是不能随意互换的

## Slide 7
BJT 载流子的传输过程
基极 b 无任何连接时，集电极 c 和发射极 e 之间加任何极性的电压都不导通
7
e
b
c
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
N
P
N
e
b
c
集电结
发射结
Notes: 当基极无任何连接，c 和 e 之间相当于两个背靠背（或面对面）的 PN 结二极管串联

## Slide 8
BJT 载流子的传输过程
仅有集电结反偏电压
  阻止多子扩散，集电结变宽
  ：漂移电流，也称集电结反向饱和电流
  发射极 e 电流为 0
8
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
N
P
N
e
b
c
Notes: 集电结处于反偏，阻止多子扩散，但有利于少子漂移，即基区的少子（电子）和集电区的少子（空穴）在回路中产生漂移电流 I_CBO，也称为集电结反向饱和电流
此时集电结的电压和电流关系参见 PN 结反向截止状态时的电压电流关系

## Slide 9
BJT 载流子的传输过程
集电结反偏且发射结正偏时
  ：发射区多数电子向集电区漂移形成的电流
9
远大于
可忽略
  ：发射区少数电子在基区与空穴复合形成的电流
  ：基区的多子（空穴）向发射区扩散形成的电流（很小）
  c 端电位最高
  b 端电位居中
  e 端电位最低
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
PNP 管呢？
N
P
N
e
b
c
Notes: BJT 中两种带电极性的载流子，自由电子和空穴，都参与了导电，区别于单机型的场效应管，所以称为双极型器件

## Slide 10
：电流放大系数，与管的制造工艺有关，不受外加电压影响
但接近 1，一般在 0.98 以上
远大于 1
BJT 的电流关系：
10
令 和 ，可得：
远大于
可忽略
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
N
P
N
e
b
c

## Slide 11
BJT 的电流关系：
11
，，
， 但接近 1， 远大于 1
远大于
可忽略
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
N
P
N
e
b
c
集电极
集电极
基极
基极
发射极
发射极

## Slide 12
BJT 的电流关系：
12
，，
， 但接近 1， 远大于 1
远大于
可忽略
双极结型三极管 —— 放大状态下的工作原理
基极无连接
集电结反偏
发射结正偏
仅集电结反偏
发射极
集电极
基极
发射极
集电极
基极
发射极
集电极
基极
N
P
N
e
b
c

## Slide 13
双极结型三极管 —— 用于放大信号的连接方式
BJT 放大信号时的三种连接方式：
共发射极
要使得 BJT 有放大作用，需注意如下事项：
  发射结正偏，集电结反偏
  集电极不能作为输入端，基极不能作为输出端
13
输入口
e
b
c
输出口
共集电极
输入口
c
b
e
输出口
共基极
输入口
b
e
c
输出口
Notes: 无论哪种联系方式，其内部载流子得传输过程是相同的，电极间电流控制关系也是相同的

## Slide 14
双极结型三极管 —— 用于放大信号的连接方式
BJT 共发射极连接方式：
共发射极
e
b
c
14
但接近 1，
b
c
e
N
P
N
集电结反偏
发射结正偏

## Slide 15
双极结型三极管 —— 工作特性
BJT 的输入特性： 为某一常数时，输入电压和输入电流之间的关系，
15
类似于 PN 结的正向特性
增大，特性曲线右移
  不变， 从零逐渐增大，集电结从正偏进入反偏，集电极收集电子，基区复合减少， 减小
  当 时，特性曲线右移不多，即 对输入特性几乎无影响
共发射极
e
b
c
Notes: v_CB = v_CE – v_BE，因此，在 v_BE 不变化的情况下：
当 v_CE = 0，发射结呈正向特性曲线
当 v_CE 较小时，集电结正偏或者反偏电压较小，对于收集电子的能力弱，发射区的电子停留在基区时间长，与基区的多子空穴复合的几率大，因此 i_B 较大
当 v_CE 增大，集电结反偏电压增大，发射区的电子大多数都被集电区收集，与基区空穴复合的几率减少，且增宽集电结，使得基区的有效宽度减少，进一步减少 i_B
所以，曲线右移
当 v_CE >= 1 V, 集电结足够强大，能收集到所有可能的载流子了，就算再增加，i_B 也不再明显减少了，所以常用一条曲线来代替

## Slide 16
双极结型三极管 —— 工作特性
BJT 的输出特性： 为某一常数时，输出电压和输出电流之间的关系，
16
截止区
  发射结和集电结均反偏， ，
饱和区
放
大
区
截止区
饱和区
  发射结正偏，集电结正偏/弱反偏
  随 增大而迅速增大，
放大区
  发射结正偏，集电结反偏
  增大， 只略微增加，
共发射极
e
b
c
Notes: 当 v_CE = 0，v_CB = -0.7 V，集电结正偏，
对于硅管而言，i_B = 0 那条曲线几乎与横轴重合

## Slide 17
双极结型三极管 —— 工作特性
17
BJT 的工作特性：
，截止
， 较小（c - b 正偏或弱反偏），饱和
， 较大（c - b 反偏），放大
共发射极
e
b
c
饱和区
放
大
区
截止区
截止区
饱和区
放大区

## Slide 18
双极结型三极管 —— 工作区判断示例
根据测得的 BJT 三个电极对地电位，判断其工作区域
18
发射结正偏
集电结反偏
→ 放大
发射结正偏
集电结正偏
→ 饱和
发射结反偏
集电结反偏
→ 截止
要点：“放大/饱和/截止”的主语是 基极电流
Notes: 设想，基区比较“穷”，需要资源（自由电子）填补其窟窿（空穴）
当发射结反偏、集电结反偏时，基区没有资源补窟窿，因此基极电流截止
当发射结正偏、集电结正偏时，发射区大把资源顺势流过来，且不会流到集电区，基区资源足够，管饱，因此基极电流饱和
当发射结正偏、集电结反偏时，发射区的大把资源流过基区但绝大部分随即流入了集电区，只有少部分留给基区；且集电结的耗尽区变宽还挤占了基区的空间，进一步减少资源在基区补窟窿的可能性（减少自由电子与空穴复合的几率）；基区有资源但很少，“节衣缩食”地供给集电区；因此基极电流放大了集电极电流

## Slide 19
双极结型三极管 —— 主要参数
19
BJT 的主要参数之放大倍数
直流电流放大系数：
交流电流放大倍数：
在放大区相当大范围内：

## Slide 20
双极结型三极管 —— 主要参数
20
BJT 的主要参数之极间反向电流
集电极 – 基极反向饱和电流 ：
  发射极开路
  微安（）级别，受温度影响较大
集电极 – 发射极反向饱和电流 ：
  基极开路
  也称为穿透电流
  值越小性能越好，温度稳定性越高
发射极
集电极
基极
仅集电结反偏
发射极
集电极
基极
基极无连接

## Slide 21
21
双极结型三极管 —— 主要参数
BJT 的主要参数之极限参数
集电极最大允许电流
  上升， 会下降
集电极最大允许耗散功率
反向击穿电压
  ：基极开路时，集电极和发射极之间的击穿电压
  ：发射极开路时，集电极和基极之间的反向击穿电压
  ：集电极开路时，发射极和基极之间的反向击穿电压
Notes: Beta 下降至一定值（约三分之二）时的 i_C 即为 I_CM
BR 表示击穿，breakdown
虽然 BJT 的两个 PN 结都会消耗功率，但是一般情况下，集电结的电压降远大于发射结的电压降，因此集电结的耗散功率大很多
因此，
Beta 下降至一定值（约三分之二）时的 i_C 即为 I_CM
BR 表示击穿，breakdown
虽然 BJT 的两个 PN 结都会消耗功率，但是一般情况下，集电结的电压降远大于发射结的电压降，因此集电结的耗散功率大很多
因此，𝑃_C≈𝐼_C∙𝑉_CE

## Slide 22
22
双极结型三极管 —— 与场效应管的对比
BJT 三极管：
FET 三极管：
饱和区
放
大
区
截止区
预夹断点轨迹
可变
电阻区
恒流区
截止区
e
b
c

## Slide 23
23
双极结型三极管 —— 与场效应管的对比
 | BJT（双极型） | 场效应管（单极型）
导电特点 | 多子和少子都参与导电 | 只有一种多子导电
控制方式 | 基极电流控制集电极电流 | 栅极电压（电场效应）控制沟道电流
类 型 | PNP、NPN | N 沟道、P 沟道、增强型、耗尽型
输入电阻 | 小 | 很大
噪 声 | 较大 | 较小
开关速度 | 高频下性能较差 | 高频更快（适合数字电路）
热稳定性 | 差 | 好
抗静电 | 较强（PN 结耐压） | 较弱（栅极绝缘层易击穿）
制造工艺 | 较复杂，不易大规模集成 | 简单，易于大规模集成

## Slide 24
作业
电子技术基础（模拟部分）
12 月 5 日的作业
P183：
  5.1.1
  5.1.2
  5.1.3