## Slide 1
放大电路
模电 P9 – 14，P162 – 175
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
放大电路的定义和模型
放大电路的主要性能指标
三极管放大电路及其分析
Notes: 放大电路是模拟电子技术的核心电路

## Slide 3
放大电路的定义和模型
3
信号放大的必要性
保持有效信息，提高信号能量
Notes: 信号放大是模拟信号最基本的处理

## Slide 4
放大电路的定义和模型
4
放大电路，实现能量的控制，用于信号放大（增加幅值或功率）
双口网络（有一个信号输入口和一个信号输出口）
A
：信号源 ：输入电压 ：输出电压
：信号源内阻 ：输入电流 ：输出电流
：负载电阻 A ： 放大电路
放大电路
话筒
扬声器
直流电源
扩音机原理框图
Notes: 用能量比较小的输入信号，来控制另一个能量源，将其转换为能量较大的信号输出
希望的是输出信号除了幅值增大之外，应为输入信号的重现
输出波形的任何变形，都被认为是产生的失真

## Slide 5
放大电路的定义和模型
5
电压放大电路模型：
放大电路的电压增益：
：输入电阻 ：输出电阻 ：负载开路（）时电压增益
Notes: 放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数
只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数

## Slide 6
放大电路的定义和模型
6
电流放大电路模型：
：输入电阻 ：输出电阻 ：负载短路（）时电流增益
放大电路的电流增益：
Notes: 电压放大模型和电流放大模型可相互转换

## Slide 7
放大电路的主要性能指标
7
放大电路的主要性能指标：
增益（放大倍数），即信号从进去到出来变大了多少倍
    电压增益：
    电流增益：
通频带（带宽）
输入电阻
输出电阻
放大电路
话筒
扬声器
直流电源
扩音机原理框图

## Slide 8
放大电路的主要性能指标
8
通频带
  衡量放大电路对不同频率信号的适应能力
  由于电容、电感及半导体器件极间电容的存在，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数下降
：下限频率； ：上限频率；

## Slide 9
放大电路的主要性能指标
9
输入电阻
  输入电压与输入电流的比值
  测量输入电阻：
放大电路
放大
电路
Notes: 可用测电压的方式求输入电阻

## Slide 10
放大电路的主要性能指标
10
输入电阻
  的值决定放大电路从信号源获取多大的信号
  输入为电压信号时（即放大电压信号）， 通常越大越好
  输入为电流信号时（即放大电流信号）， 通常越小越好
    当 时，
    当 时，

## Slide 11
放大电路的主要性能指标
11
输出电阻
  测量输出电阻：
    其中， 已知， 和 是测量的值
放大
电路
放大
电路
放大
电路
Notes: 输出电阻使用电压输入的方法测量，并不是真的要加上电压（真加电压可能导致电路不是工作在正常工作范围，造成内部损害），这里只是“虚拟”来计算而不是真实来测量

## Slide 12
放大电路的主要性能指标
12
输出电阻
  的值影响放大电路的带负载能力
  输出为电压信号时，
  输出为电流信号时，
    越小，带负载能力越强
    越大，带负载能力越强
Notes: 带负载的能力是指放大电路输出量随负载变化的程度
负载变化时，输出量变化很小或基本不变，表示带负载能力强

## Slide 13
三极管放大电路及其分析
13
三极管放大电路：一般是指由一个三极管与相应元件组成的放大电路，是构成各种复杂放大电路的基本单元
    增益（放大倍数）
输入
输出
Notes: 能量不会凭空产生，需要有电源供给

## Slide 14
14
BJT 放大电路：
共发射极放大电路
共集电极放大电路
共基极放大电路
MOS 放大电路：
共源极放大电路
共漏极放大电路
共栅极放大电路
共发射极
共集电极
共基极
使用最广泛
三极管放大电路及其分析
输入口
e
b
c
输出口
输入口
c
b
e
输出口
输入口
b
e
c
输出口

## Slide 15
15
基本共射极放大电路：
电路中交、直流量共存，共同作用
和 是保证 BJT 正常工作的直流电源
是待放大的时变输入信号（交流量，小信号）
，包含直流量 和交流量 ，其中交流量 是该电路的输出电压
电压放大倍数
三极管放大电路及其分析
Notes: V_BB 和 V_CC 称为工作电源
v_s 一般设为幅值小的正弦信号
本章节中的电流电压符号有时大写，有时候小写 ，其规定如下：
如信号只有直流分量，则电流和电压以及其下标均为大写
如信号只有交流分量（平均值为 0），则电流和电压以及其下标均为小写
如信号既有直流分量（平均值不为 0），也有交流分量，则电流和电压小写，其下标为大写

## Slide 16
16
共射极放大电路：
信号源、输出信号和工作电源“共地”
仅用一个工作电源 ，通过设置合适的电阻 和 使得集电结反偏
和 称为隔直电容或耦合电容，其作用为“隔离直流，传送交流”
三极管放大电路及其分析
Notes: 很多情况下，电子电路中的信号源、输入端口、输出端口和直流电源等常要求共地，而上一页的基本共射极放大电路不满足这一点，而且还需要两个独立的直流电源
这一页的共射极放大电路可以解决问题

## Slide 17
一些定义：
静态： （无交流输入）时，电路的工作状态，也称直流工作状态
静态工作点 Q：静态时，三极管的电参量确定后，所对应于特性曲线上的一个点
直流通路：只有直流电流能够流过的路径，可求得 Q 点
动态：在 Q 点基础上，电路对于输入信号 的响应，也称交流工作状态
交流通路：只有交流电流能够流过的路径（直流电源和耦合电容相当于短路）
17
分析方法：
为简化，将电路中的信号视为直流电源单独作用（静态分析）和在此基础上交流信号作用（动态分析）的叠加
先确定直流量，在直流基础上再分析交流性能
三极管放大电路及其分析
Notes: Q：quiescent
静态工作点设置不合适，就无法正常放大信号
直流通路可得电路的静态工作点 Q
输入正弦信号 v_s（待放大的信号，正弦信号）后，电路将处在动态工作情况
此时，BJT 各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化

## Slide 18
18
在放大区内：
基本共射极放大电路的静态分析：
令 （交流电源短路），求得 Q 点各电压电流的值（、、、 等）
三极管放大电路及其分析 —— 基本共射极放大电路的图解分析
Notes: 直流负载线
Q 点需要设置在放大区
V_BEQ 通常认为是已知量，硅管为 0.6~0.7 V，锗管为 0.2~0.3 V

## Slide 19
基本共射极放大电路的动态分析：
以 Q 点为中心，变化电压电流（）
Q 点：
的 Q 点附近：
19
三极管放大电路及其分析 —— 基本共射极放大电路的图解分析
Notes: 输入负载线是一组斜率为 – 1/R_b、且随 v_s 变化而平移的直线

## Slide 20
基本共射极放大电路的动态分析：
以 Q 点为中心，变化电压电流（）
20
Q 点：
的 Q 点附近：
输出电压
三极管放大电路及其分析 —— 基本共射极放大电路的图解分析
Notes: v_ce 与 i_c 同频反相（i_c 增大时 v_ce 减小）
v_ce 的幅值除以 v_s 的幅值是电路的放大倍数

## Slide 21
21
截止失真：当 Q 点选得太低时会发生得情况
调整方法：增大 或减小
三极管放大电路及其分析 —— 基本共射极放大电路的图解分析

## Slide 22
22
饱和失真：当 Q 点选得太高时会发生得情况
调整方法：减小 或增大 ；增大 或减小
三极管放大电路及其分析 —— 基本共射极放大电路的图解分析
Notes: 三极管饱和的根本原因是集电结收集电子的能力不足，增加 V_{CC} 或减小 R_c 可以增加集电极的电压，增强集电极收集电子的能力

## Slide 23
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的放大原理
23
共射极放大电路:
信号传递过程：
反相放大器

## Slide 24
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的等效电路
24
 | 直流电压源 | 交流电压源 | 直流电流源 | 交流电流源 | 电容 | 电感 | 其它器件
直流等效 | 不变 | 短路 | 不变 | 断路 | 断路 | 短路 | 不变
交流等效 | 短路 | 不变 | 断路 | 不变 | 短路 | 断路 | 不变
直流通路：
交流通路：

## Slide 25
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的等效电路
25
 | 直流电压源 | 交流电压源 | 直流电流源 | 交流电流源 | 电容 | 电感 | 其它器件
直流等效 | 不变 | 短路 | 不变 | 断路 | 断路 | 短路 | 不变
交流等效 | 短路 | 不变 | 断路 | 不变 | 短路 | 断路 | 不变
交流通路：
Notes: R_b 的一端连接 BJT 的基极，另一端接地
R_c 的一端连接 BJT 的集电极，另一端接地

## Slide 26
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的估算法静态分析
共射极放大电路直流通路估算法分析：
可认为是已知（硅管为 0.6 ~ 0.7 V，锗管为 0.2 ~ 0.3 V）
在导通时基本不变， 在放大区基本为常数
26
Notes: 只需要知道 V_{BEQ} 和 /beta 就可以求得 Q 点

## Slide 27
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的图解分析
27
共射极放大电路直流通路分析：
输入/输出负载线方程： ，

## Slide 28
28
共射极放大电路交流通路分析：
交流负载线方程（基于 Q 点）：
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的图解分析
斜率
斜率
Notes: 负载是通过一个电容接上去的，因此交流负载线和直流负载线的斜率不一样

## Slide 29
三极管放大电路及其分析 —— BJT 的简化小信号模型
BJT 的简化小信号模型：
29
  是交流（动态）电阻，与 有关但不能用来求 Q 点
  适应范围 （超出范围会有较大误差）
b
c
e
b'
e
c
b
b
c
e
Notes: r_{bb’} 和 r_e’ 与制造工艺和掺杂浓度有关，r_{bb’} >> r_e’ （因为发射区掺杂浓度高）
r_e 为发射结电阻，r_e = V_T/I_EQ
V_T为温度的电压当量（模电 P59）
常温（300 K）下，V_T = 0.026 V = 26 mV
（模电 P167）
r_bb’ 和 r_e’ 与制造工艺和掺杂浓度有关，r_bb’ >> r_e’ （因为发射极掺杂浓度高）
r_e 为发射结电阻，r_e = V_T/I_EQ
V_T为温度的电压当量（模电 P59）
常温（300 K）下，V_T = 0.026 V = 26 mV
𝑟_be=𝑟_(bb^′ )+(1+𝛽)(𝑟_e+𝑟_e^′ )≈𝑟_(bb^′ )+(1+𝛽) 𝑟_e=𝑟_(bb^′ )+(1+𝛽) 𝑉_T/𝐼_EQ 𝑟_e≈200 Ω+(1+𝛽)(26 mV)/𝐼_EQ
（模电 P167）

## Slide 30
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的动态分析
30
用简化小信号模型分析共射极放大电路的交流通路：

## Slide 31
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的动态分析
理想情况：
输入为电压信号，输入电阻 越大，从信号源获取到的信号越大
输出为电压信号，输出电阻 越小，带负载能力越强
输出为电流信号，输出电阻 越大，带负载能力越强
电压放大倍数 足够大
31

## Slide 32
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的动态分析
理想情况：
， （放大电路设置）
， （三极管选择）
（后续电路）
（前端电路）
实际情况
  极端情况，相当于无能量供给
  容易饱和，前端功率有限
  不能任意选择
32
Notes: beta 的值越大，基极电流的微小变化也能导致集电极电流发生较大变化，增加电路进入饱和区的风险，导致信号失真
beta 的值越大，在相同的集电极负载电流下，所需的基极电流越小，容易进入饱和（即 i_b > beta * i_c）
r_be 下降会影响输入电阻，前端信号功率有限未必能对小输入电阻的放大电路提供足够电量

## Slide 33
三极管放大电路及其分析 —— 共射极放大电路的动态分析
33
关注的是实际的放大情况：
设 ，，，，前级是同样的放大电路，
输入输出电阻容易影响放大倍数
Notes: 求 的表达式时，可得如下：
两端的电压与 两端的一样，都为 ，所以流过 的电流为
流过 上的电流为流过 和 的电流之和，即
两端的电压为
为 两端的电压加上 或 两端的电压，即
因此，，约掉 ，
𝑣_o=−𝛽𝑖_b (𝑅_c // 𝑅_L )
求 𝑣_s 的表达式时，可得如下：
𝑅_b 两端的电压与 𝑟_be 两端的一样，都为 𝑖_b∙𝑟_be，所以流过 𝑅_b 的电流为 𝑖_b∙𝑟_be/𝑅_b
流过 𝑅_s 上的电流为流过 𝑅_b 和 𝑟_be 的电流之和，即 𝑖_b+𝑖_b∙𝑟_be/𝑅_b
𝑅_s 两端的电压为 (𝑖_b+𝑖_b∙𝑟_be/𝑅_b )𝑅_s
𝑣_s 为 𝑅_s 两端的电压加上 𝑅_b 或 𝑟_be 两端的电压，即 𝑣_s=(𝑖_b+𝑖_b∙𝑟_be/𝑅_b ) 𝑅_s+𝑖_b∙𝑟_be=𝑖_b∙[(1+𝑟_be/𝑅_b ) 𝑅_s+𝑟_be ]
因此，𝐴_vs=𝑣_o/𝑣_s =(−𝛽𝑖_b (𝑅_c // 𝑅_L ))/(𝑖_b∙[(1+𝑟_be/𝑅_b ) 𝑅_s+𝑟_be ] )，约掉 𝑖_b，𝐴_vs=(−𝛽(𝑅_c // 𝑅_L ))/((𝑟_be/𝑅_b +1) 𝑅_s+𝑟_be )

## Slide 34
三极管放大电路及其分析
34
共射极放大电路（另一种形式）：
电压反相放大，电流也放大
可较为容易地把 Q 点定到 ，即 ，保证信号不失真
Notes: 模电 P167 – 172
静态工作点设计要求通常为：
(Q 点比较靠近中间）
尽可能小，减小静态功耗
通过 R_{b2} 的电流要远大于
模电 P167 – 172
静态工作点设计要求通常为：
𝑉_CEQ=𝑉_CC/2 (Q 点比较靠近中间)
𝐼_CQ 尽可能小，减小静态功耗
通过 R_b2 的电流要远大于 𝐼_BQ

## Slide 35
三极管放大电路及其分析
35
共集电极放大电路（射极输出器）：
输入输出电压同相，增益接近 1
电压跟随，电流放大
Notes: 模电 P172 – 173
，因为
模电 P172 – 173
𝑅_o=(𝑟_be+(𝑅_b // 𝑅_si ))/(1+𝛽) // 𝑅_𝑒≈(𝑟_be+(𝑅_b // 𝑅_si ))/(1+𝛽)，因为 𝑅_𝑒≫(𝑟_be+(𝑅_b // 𝑅_si ))/(1+𝛽)

## Slide 36
三极管放大电路及其分析
36
共基极放大电路：
输入输出电压同相
电压放大，电流跟随
Notes: 基极分压式射极偏置电路
模电 P173 - 174

## Slide 37
三极管放大电路及其分析 —— 三种 BJT 放大电路的比较
37
 | 共发射极放大电路 | 共集电极放大电路 | 共基极放大电路
电路图 |  |  | 
电压增益 |  |  | 
最大电流增益 |  |  | 
输入电阻 |  |  | 
输出电阻 |  |  | 
描述总结 | 输入电阻居中，输出电阻较大 电压反相放大，电流放大 | 输入电阻最高，输出电阻最小 电压同相跟随，电流放大 | 输入电阻最小，输出电阻较大 电压同相放大，电流跟随
用途 | 多级放大电路的中间级 | 输入级、输出级、缓冲级 | 高频或宽频带电路
 | 共发射极放大电路 | 共集电极放大电路 | 共基极放大电路
电路图 |  |  | 
电压增益 |  |  | 
最大电流增益 |  |  | 
输入电阻 |  |  | 
输出电阻 |  |  | 
描述总结 | 输入电阻居中，输出电阻较大 电压反相放大，电流放大 | 输入电阻最高，输出电阻最小 电压同相跟随，电流放大 | 输入电阻最小，输出电阻较大 电压同相放大，电流跟随
用途 | 多级放大电路的中间级 | 输入级、输出级、缓冲级 | 高频或宽频带电路
Notes: 共发射极放大电路：多级放大电路的中间级（Q 点容易设定以保证信号不失真，增益尚可）
共集电极放大电路：输入级、输出级、缓冲级（由于输入电阻高、输出电阻低）
共基极放大电路：高频或宽频带电路（带宽较大，适合高频信号通过）

## Slide 38
三极管放大电路及其分析
38
BJT 放大电路的计算分析套路总结：
画直流等效电路，看 be、ce 间的电压是否都与 e 上箭头方向一致并足够大；如果满足工作条件，考虑是否有失真（截止或饱和）以及失真了如何调整
能工作时，画交流等效电路，判断共哪一个极，从输入输出电压的两端各自向三极管前进，直接连过去的路线优先于过电阻的路线
交流等效电路上，三极管用小信号模型代替：be 之间为电阻 （电阻值与 b/c/e 上电流相关），ce 之间为受控电流源（电流控制，，放大倍数 固定，由管子结构决定），参考电流方向和 e 上箭头一致（都相反也可）
计算放大倍数、输入电阻、输出电阻，需要灵活运用 KCL，KVL（一般输入半边一条路/一个圈，输出半边一条路/一个圈）
Notes: 发射结正偏，集电结反偏是 BJT 工作在放大区的条件
硅管 be 至少 0.7 V，ce 一般建议 2 V 以上
be 不满足，则截止；be 满足但 ce 不满足，则饱和

## Slide 39
作业
电子技术基础（模拟部分）
12 月 10 日的作业
P184 - 186：
  5.2.4 (1)
  5.2.7
  5.2.9 (1), (2), (3)
电子技术基础（模拟部分）
12 月 5 日的作业
P17：
  1.4.1 (1), (3)
  1.5.2
  1.5.3