## Slide 1
锁存器和触发器 (1)
数电 P220 – 231
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
基本双稳态电路
锁存器和触发器的对比
基本 SR 锁存器
门控 SR 锁存器
D 锁存器
Notes: 1、掌握锁存器、触发器的电路结构和工作原理
2、熟练掌握 SR 触发器、JK 触发器、D 触发器及 T 触发器的逻辑功能
3、正确理解锁存器、触发器的动态特性

## Slide 3
3
双稳态电路：一旦进入一种状态，就能长期保持不变的单元电路
具有记忆存储功能，也称为双稳态存储电路
锁存器和触发器都属于双稳态电路
最基本的双稳态电路
没有输入端，无法控制
基本双稳态电路
Notes: 其特点为：
① 逻辑电路通常包括组合电路和记忆电路两部分，记忆电路是必不可少的；
② 电路的输出不仅决定于当时的输入，而且与过去的输入有关，有记忆能力。

## Slide 4
4
锁存器（Latch）和触发器（Flip-Flop, FF）是具有记忆功能的逻辑单元电路，又称为记忆单元、存储单元或状态单元
共同点：记忆功能
  具有两个能自行保持的稳定状态，可用来存储 1 位二值信息
  在输入信号作用下可更新状态
不同点：更新时机
  锁存器对时钟的电平敏感，在有效电平期间更新状态
  触发器对时钟的边沿敏感，在有效边沿瞬间更新状态
低电平
高电平
上升沿
下降沿
时钟信号：
锁存器和触发器的对比
Notes: 锁存器和触发器都是具有存储功能的逻辑电路，是构成时序电路的基本逻辑单元（之后会介绍时序电路）
其特点为：
① 时序逻辑电路通常包括组合电路和记忆电路两部分，记忆电路是必不可少的
② 电路的输出不仅决定于当时的输入，而且与过去的输入有关，有记忆能力
每个锁存器或触发器都能存储 1 位二值信息
锁存器是对脉冲电平敏感的电路，它们在一定电平作用下改变状态
触发器是对时钟脉冲边沿敏感的电路，它们在时钟脉冲的上升沿或下降沿作用下改变状态
触发器按逻辑功能分类有 D 触发器、JK 触发器、T（T‘）触发器和 SR 触发器。它们的功能可用特性表、特性方程和状态图来描述
触发器的电路结构与逻辑功能没有必然联系

## Slide 5
5
基本 SR 锁存器
基本 SR 锁存器：
  利用输入 和 来更新状态
  的状态定义为锁存器状态
将非门换成或非门
逻辑符号
逻辑电路

## Slide 6
基本 SR 锁存器功能（用或非门构成）：
  为直接置 1 端或置位端
  为直接置 0 端或复位端
  时，；如果 和 同时跳变为 ，由于两个或非门的延迟不完全一致，无法估计出锁存器的最终稳定状态。因此，约束条件为 即避免
6
用或非门构成的 SR 锁存器功能表
 |  | 功能
0 0 | 不变 不变 | 保持
0 1 | 0 1 | 置 0
1 0 | 1 0 | 置 1
1 1 | 0 0 | 非定义
 |  | 功能
0 0 | 不变 不变 | 保持
0 1 | 0 1 | 置 0
1 0 | 1 0 | 置 1
1 1 | 0 0 | 非定义
时，如果 和 不是同时跳变为 ，锁存器的状态是否能估计出来？
基本 SR 锁存器
Notes: SR 锁存器可以实现最基本的数据保持、置 0 和置 1 的功能，因此实际中它们是用于存储单元
用或非门构成的 SR 锁存器，约束条件是 SR = 0
S 和 R 不是同时从 1 跳变到 0 时，锁存器的状态能估计得出来

## Slide 7
已知 和 的波形，求输出波形
7
置0
保持
置1
不定
置1
置0
保持
可确定
基本 SR 锁存器
用或非门构成的 SR 锁存器功能表
 |  | 功能
0 0 | 不变 不变 | 保持
0 1 | 0 1 | 置 0
1 0 | 1 0 | 置 1
1 1 | 0 0 | 非定义
 |  | 功能
0 0 | 不变 不变 | 保持
0 1 | 0 1 | 置 0
1 0 | 1 0 | 置 1
1 1 | 0 0 | 非定义

## Slide 8
8
用与非门构成的 SR 锁存器功能表
 |  | 功能
1 1 | 不变 不变 | 保持
1 0 | 0 1 | 置 0
0 1 | 1 0 | 置 1
0 0 | 1 1 | 非定义
基本 SR 锁存器功能（用与非门构成）：
  为置 1 输入端
  为置 0 输入端
  时，；如果 和 同时跳变为 ，由于两个与非门的延迟不完全一致，无法预估锁存器的最终稳定状态。因此，约束条件为 即避免
基本 SR 锁存器
Notes: 用与非门构成的 SR 锁存器，约束条件是 /S + /R = 1

## Slide 9
基本 SR 锁存器 —— 应用示例
开关去抖动电路：
  消除因机械开关触点抖动所引起的干扰脉冲输出
9

## Slide 10
10
门控 SR 锁存器
门控 SR 锁存器：
  增加门控信号，希望输入 和 在规定时刻才起作用
  为控制端/使能端
  ， 和 保持不变；， 和 由 和 确定
逻辑电路
逻辑符号
“”表示控制信号，后缀“”表示它对所有以“”为前缀的输入信号起控制作用，即 和

## Slide 11
11
门控 SR 锁存器功能：
门控 SR 锁存器功能表
 |  |  | 功能
0 | x x | 不变 不变 | 保持
1 | 0 0 | 不变 不变 | 保持
1 | 0 1 | 0 1 | 置 0
1 | 1 0 | 1 0 | 置 1
1 | 1 1 | 0 0 | 非定义
 |  |  | 功能
0 | x x | 不变 不变 | 保持
1 | 0 0 | 不变 不变 | 保持
1 | 0 1 | 0 1 | 置 0
1 | 1 0 | 1 0 | 置 1
1 | 1 1 | 0 0 | 非定义
时，由于 令两个与门的输出同时为 ，使得锁存器输出不确定；因此，该门控 SR 锁存器需更严格地遵守约束条件
门控 SR 锁存器

## Slide 12
12
门控 SR 锁存器也可由与非门构成
门控 SR 锁存器
门控 SR 锁存器功能表
 |  |  | 功能
0 | x x | 不变 不变 | 保持
1 | 0 0 | 不变 不变 | 保持
1 | 0 1 | 0 1 | 置 0
1 | 1 0 | 1 0 | 置 1
1 | 1 1 | 0 0 | 非定义
 |  |  | 功能
0 | x x | 不变 不变 | 保持
1 | 0 0 | 不变 不变 | 保持
1 | 0 1 | 0 1 | 置 0
1 | 1 0 | 1 0 | 置 1
1 | 1 1 | 0 0 | 非定义
在 E 有效电平期间，锁存器可以随激励输入变化发生多次翻转
Notes: 可用等效电路推理得到与非门构成得逻辑图

## Slide 13
13
D 锁存器：存储 D 的值，不存在非定义状态
逻辑电路
逻辑符号
D 锁存器功能表
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
SR 锁存器
D 锁存器
0
1
Notes: 虽然可直接避免非定义状态，但同时也损失掉了在 E=1 时让 Q 和 /Q 保持的功能
D 锁存器的实现形式可有多种

## Slide 14
14
已知 和 的波形，求输出波形
保持
跟随
跟随
保持
保持
D 锁存器功能表
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
D 锁存器
在 E 有效电平期间，锁存器可以随激励输入变化发生多次翻转

## Slide 15
15
传输门控 D 锁存器
  传输门中，当 ， 时， 和 连通，否则断开
TG
TG
TG
D 锁存器功能表
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
 |  |  | 功能
0 | x | 不变 不变 | 保持
1 | 1 | 1 0 | 跟随
1 | 0 | 0 1 | 跟随
D 锁存器

## Slide 16
16
D 锁存器的动态特性
： setup 建立时间，在 有效电平结束前， 信号保持稳定的最短时间；
： hold 保持时间，在 有效电平结束后， 信号需要继续保持的最短时间；
： width 脉冲宽度，为了传输成功， 信号的需要具备的脉冲宽度；
： propagation delay 传输延迟， 和 共同作用后， 端响应的延迟时间
，（L: low, H: high）
D 锁存器

## Slide 17
17
D 锁存器的动态特性
（a）
（b）
（c）
如果时间不够，电路的反应跟不上信号的变化
D 锁存器
Notes: 现代集成电路的发展就是要在控制功耗的前提下追求“反应速度”，以保证系统能适应更快的外部信号变化

## Slide 18
作业
电子技术基础（数字部分）
10 月 17 日的作业
P250 - 251：
  5.2.3
  5.2.5
  5.3.1