## Slide 1
时序逻辑电路 (1)
数电 P259 – 272
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
时序逻辑电路的定义及分类
时序逻辑电路功能的表达
同步时序逻辑电路的分析
Notes: 1、熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换
2、熟练掌握时序逻辑电路的分析方法
3、熟练掌握时序逻辑电路的设计方法
4、熟练掌握典型时序逻辑电路寄存器、移位寄存器、计数器的逻辑功能及其应用
5、理解时序可编程逻辑器件的原理及其应用
6、学会用Verilog HDL设计时序逻辑电路的方法

## Slide 3
3
时序逻辑电路：由完成逻辑运算的组合电路和具有记忆作用的存储电路两部分构成
组合电路
记忆电路
输入
输出
状态
时钟
同步时序电路：所有记忆电路由统一的时钟信号控制，它们的状态在同一时刻更新
异步时序电路：没有统一的时钟信号或没有时钟信号，记忆电路的状态更新不是同时发生的
时序逻辑电路的定义及分类
Notes: 根据触发器状态变化的特点，将时序逻辑电路分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路
同步时序逻辑电路中所有触发器的时钟端由同一时钟脉冲直接驱动，各触发器同时进行翻转
异步时序逻辑电路中的时钟脉冲只直接驱动一部分触发器，其他则靠输入信号或时序逻辑电路内部产生的信号去驱动，所以各触发器的翻转不是同时进行的
同步：存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新
异步：没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的

## Slide 4
4
米利（Mealy） 型时序电路： 输出是输入和状态的函数
穆尔（Moore）型时序电路： 输出仅为状态的函数
激励组合电路
记忆/存储
电路
输入
输出
状态
输出组合电路
米利型
激励组合电路
记忆/存储
电路
输入
输出
状态
输出组合电路
穆尔型
时序逻辑电路的定义及分类
Notes: 在现代高速时序电路设计中，一般尽量采用穆尔型时序电路结构，以利于后续高速电路的同步
在米利型时序电路的输出的增加一级存储电路，构成流水线输出形式，是将其转换为穆尔型电路的最简单方法
是否是 Moore 型只看最后一层输出是否直接受 A 影响，不看是否含有 A 作为隐变量，参见 数字电路 P261 页，特别是 P262 图 6.1.6

## Slide 5
时序逻辑电路功能的表达
5
时序逻辑电路的表达方式：
逻辑方程、状态转换表、状态转换图、时序图等
不同的表达方式是等价的，可以相互转换
组合电路
记忆电路
输入
输出
状态
Notes: 如果将输入信号、各触发器的现态、次态与输出信号的关系用表格形式表示，即称为状态转换表
为了更直观地分析时序逻辑电路的功能，将输入信号和各触发器的现态、次态，与输出信号的关系用图的形式表示，即为状态转换图
由给定的输入信号和时钟信号，根据状态表或状态图，以及触发器的触发特性，得到输出信号、触发器状态随时间变化的波形图称为时序波形图
时序图：反映时序电路的输出和内部状态随时钟和输入信号变化的工作波形
有时候时序图不完全表达出电路状态转换的全部过程

## Slide 6
时序逻辑电路功能的表达 —— 逻辑方程
6
逻辑方程：
  激励方程（组合电路）：
  状态方程（存储电路）：
  输出方程（组合电路）：米利型 ；穆尔型
组合电路
记忆电路
输入
输出
状态

## Slide 7
时序逻辑电路功能的表达 —— 状态转换表
状态转换（真值）表：
  激励方程（组合电路）：
  状态方程（存储电路）：
  输出方程（组合电路）：米利型：；穆尔型：
状态表（米利型）
状态表（穆尔型）
7
Notes: 输出方程：表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式
激励方程：表达激励信号与输入信号、状态变量的关系式
状态方程：表达存储电路从现态到次态的转换关系式

## Slide 8
时序逻辑电路功能的表达 —— 状态图
状态图：
  激励方程（组合电路）：
  状态方程（存储电路）：
  输出方程（组合电路）：米利型：；穆尔型：
8
米利型电路状态图
状态 转换时输出 也变化，两者都受到输入 的影响
穆尔型电路状态图
状态 受到输入 的影响，输出 由当前状态 决定
Notes: 状态图中每个圆圈表示一个状态，带箭头的弧线表示状态转移方向、转移线旁标注出转移的外输入条件和当前的外输出情况
状态的转换是由时钟脉冲触发的

## Slide 9
时序逻辑电路功能的表达 —— 示例
逻辑方程：
  激励方程：
  状态方程：
  输出方程（米利型）：
9

## Slide 10
状态表：
10
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0
  激励方程：
  状态方程：
  输出方程（米利型）：
时序逻辑电路功能的表达 —— 示例

## Slide 11
时序逻辑电路功能的表达 —— 示例
状态表、状态图：
11
0/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
10
01
00
11
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0

## Slide 12
状态表、时序图：
12
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 1 0/0
0 1 | 0 0/1 | 0 1/0
1 0 | 0 0/1 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 0 1/0
时序逻辑电路功能的表达 —— 示例

## Slide 13
同步时序逻辑电路的分析
同步时序逻辑电路：所有记忆电路由统一的时钟信号控制，它们的状态在同一时刻更新
分析的一般步骤：
  根据电路图，写出逻辑方程（激励方程、状态方程、输出方程）
  列出状态转换表、画出状态转换图和时序图
  确定电路的逻辑功能
13
Notes: 已知逻辑电路图，分析在时钟信号(和输入信号)作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定其逻辑功能
分析：找出给定时序电路的逻辑功能，即找出在输入和 CP 作用下，电路的次态和输出
一般步骤：
①从给定电路写出存储电路中每个触发器的驱动方程（输入的逻辑式），得到整个电路的驱动方程
②将驱动方程代入触发器的特性方程，得到状态方程
③从给定电路写出输出方程

## Slide 14
分析右图所示的同步时序逻辑电路
14
根据电路图，写出逻辑方程
  激励方程：
  状态方程：
  输出方程（米利型）：
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例

## Slide 15
15
列出状态转换表
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 16
16
画出状态图
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
0/0
11
01
00
10
1/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 17
17
画出时序图（初始状态 ）
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1

## Slide 18
18
逻辑功能分析
  当 ， 和 保持不变
  当 ，在 上升沿到来后， 的值会加 1
  当 ， 的值加到 的状态，输出 ；下一个 上升沿到来后 变回
  可作为可控二进制计数器
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 1/0 | 1 0/0
1 0 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 1/0 | 0 0/1

## Slide 19
19
根据电路图，写出逻辑方程
  状态方程（ ）：
  输出方程（穆尔型）：
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 20
20
列出状态转换表
，，
, ，
0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0
0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 1
0 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0
0 1 1 | 1 1 0 | 0 1 1
1 0 0 | 0 0 1 | 1 0 0
1 0 1 | 0 1 0 | 1 0 1
1 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0
1 1 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0
0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 1
0 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0
0 1 1 | 1 1 0 | 0 1 1
1 0 0 | 0 0 1 | 1 0 0
1 0 1 | 0 1 0 | 1 0 1
1 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0
1 1 1 | 1 1 0 | 1 1 1
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 21
21
画出状态图
0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0
0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 1
0 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0
0 1 1 | 1 1 0 | 0 1 1
1 0 0 | 0 0 1 | 1 0 0
1 0 1 | 0 1 0 | 1 0 1
1 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0
1 1 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0
0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 1
0 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0
0 1 1 | 1 1 0 | 0 1 1
1 0 0 | 0 0 1 | 1 0 0
1 0 1 | 0 1 0 | 1 0 1
1 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0
1 1 1 | 1 1 0 | 1 1 1
000
001
011
110
100
010
101
111
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 22
22
画出时序图（初始状态 ）
000
001
011
110
100
010
101
111
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 23
23
逻辑功能分析
000
001
011
110
100
010
101
111
  电路最终会在三个状态中循环
  脉冲分配器或节拍脉冲产生器
  三个 端轮流产生同宽度脉冲
同步时序逻辑电路的分析 —— 示例
分析右图所示的同步时序逻辑电路

## Slide 24
作业
电子技术基础（数字部分）
10 月 24 日的作业
P320 - 323：
  6.1.7
  6.2.4
  6.2.7