## Slide 1
时序逻辑电路 (2)
数电 P272 – 284
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
同步时序逻辑电路的设计

## Slide 3
同步时序逻辑电路设计：给定逻辑功能的要求，设计出相应的逻辑电路
设计的一般步骤：
  建立原始状态图和原始状态表
  状态化简
  状态分配/状态编码
  确定状态方程和输出方程
  检查自校正能力
  选择触发器，写出激励方程
  画出逻辑图
3
同步时序逻辑电路的设计
Notes: 上述步骤是一般步骤，实际设计中并不是每一步都必须执行，可根据具体情况进行调整

## Slide 4
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  建立原始状态图和原始状态表
4
  当输入 连续为“110”时，输出 ，否则
  ：输入“0”；：输入“01”；：输入“11”；：输入“110”
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
状态图

## Slide 5
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  状态化简
5
  当输入 连续为“110”时，输出 ，否则
  ：输入“0”；：输入“01”；：输入“11”；：输入 “110”
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
状态图
Notes: 删去状态 d，用状态 a 代替

## Slide 6
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  状态分配/状态编码：为每个状态指定一个特定的二进制代码
  个触发器有 个状态；若电路状态数为 ，则
  ，因此 ，，令 ，，
状态图
0/0
01
00
11
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
6
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
Notes: 注意状态表进行了补全，没有进入的状态用 xx 表示

## Slide 7
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  确定状态方程和输出方程
7
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
x
x
x
x
x
x
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 8
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  检查自校正能力
8
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/1 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/1 | 0 1/0
0/0
10
01
00
11
0/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
可自动进入有效序列，但状态为 10，输入为 0 时，输出为 1
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 9
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  确定状态方程和输出方程
9
x
x
x
x
x
x
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | x x/x | x x/x
Notes: 回到确定状态方程和输出方程这一步，修改输出方程

## Slide 10
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  检查自校正能力
10
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0/0
10
01
00
11
0/0
0/1
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
取消利用无关项的化简可以解决问题
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 11
序列检测器（检测“110”序列）的设计
  选择触发器，写出激励方程
11
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 0 0/0 | 1 1/0
1 1 | 0 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
  选择 D 触发器（），激励方程为：
  ，，
  画出逻辑图
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 12
同步时序逻辑电路的设计 —— 步骤详解
建立原始状态图和原始状态表：
  确定输入/输出变量、电路状态数
  定义输入/输出以及每个电路状态的含意
  按设计要求画出状态转换图，或列出状态转换表
12
状态化简：
  合并等价状态，消去多余状态（等价状态为在相同的输入下有相同的输出，且转换到相同的次态）
  求出最简状态图/状态表，以便用最少的触发器实现电路

## Slide 13
状态分配/状态编码：
  对每个状态赋予不同的二进制代码
  状态数为 ，触发器数目 要满足
  常用编码方法：
    循环码：相邻代码只有 1 位不同
    顺序编码：状态从 至 编号，编号用等值的二进制数表示
    独热码（ One-Hot Code ）： ，任意状态的代码中只有 1 位为 1，其余位都是 0
13
同步时序逻辑电路的设计 —— 步骤详解

## Slide 14
确定状态方程和输出方程：
  将状态代码代入状态表，得到状态变量和输出变量的真值表
  根据真值表，确定简化的状态方程和输出方程（如利用卡诺图）
14
检查自校正能力：
  画出全部状态图
  检查是否存在无效状态之间的循环
    如果没有，则电路具有自校正（自启动）能力
    如果有，取消一些利用无关项的化简以消除无效循环，重新确定状态方程和输出方程
同步时序逻辑电路的设计 —— 步骤详解

## Slide 15
选择触发器，写出激励方程：
  根据待实现的状态方程，选择合适的触发器，并写出相应的激励方程
15
根据激励方程、状态方程、输出方程画出逻辑图
例如，要实现状态方程
  选择 D 触发器（）：
  选择 JK 触发器（）:
      可得： ，
  选择 T 触发器（）：
同步时序逻辑电路的设计 —— 步骤详解
Notes: 由于该状态方程次态是 Q_0，所以所选的触发器是实现对 Q_0 状态的处理，Q_1 可以单纯看为一个变量
我们需要将该状态方程表示为能直接对应触发器特性方程的形式
状态方程可以用不同功能的触发器来实现
JK 触发器的思路：首先左边输出是 Q_0，因此需要保证右边表达式包含 Q_0 和 /Q_0 两项，因此这样展开
若选用 T 触发器，T=Q1* /Q0
使用 T 触发器比较不直观，可采用如下真值表来求解（填入 T 的值只需要观察 Q_0^n 和 Q_0^(n+1) 的值）：
Q_1^n Q_0^n Q_0^(n+1) T
0 0 0 0 （保持）
0 1 1 0 （保持）
1 0 1 1 （翻转）
1 1 1 0 （保持）
也就是只有当 Q_1^n=1, Q_0^n=0 时，T=1，所以 T = Q_1^n * /Q_0^n

## Slide 16
16
可逆六进制计数器的设计
  建立原始状态图和原始状态表
  输入 为加法/减法
  输出 为进位或借位
状态图
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 17
17
可逆六进制计数器的设计
  状态分配/状态编码
  ，因此 ，
  顺序码：000~101；独热码：需要 6 位；
  循环码：如下：
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
 | x
 | x
 | x
 | x
00
01
11
10
0 | 1
x | 
00
01
11
10
0 | 1

## Slide 18
18
可逆六进制计数器的设计
  状态分配/状态编码
  ，因此 ，
  顺序码：000~101；独热码：需要 6 位；
  循环码：如下：
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
 | x
 | x
 | x
 | x
00
01
11
10
0 | 1
x | 
00
01
11
10
0 | 1

## Slide 19
19
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | x | x
0 | 1 | 1 | 1
x | x | 0 | 1
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 1
x | x | 0 | 1
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 20
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | x x x/x | x x x/x
1 0 0 | x x x/x | x x x/x
状态表
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | 0
x | x | 1 | 1
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | x | x
0 | 0 | 0 | 0
x | x | 0 | 0
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
20

## Slide 21
21
可逆六进制计数器的设计
  检查自校正能力
不能自校正！
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
x
x

## Slide 22
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
22
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | x | x
0 | 1 | 1 | 1
x | x | 0 | 1
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
Notes: 修改状态表，打破无效循环
尽量减少修改的地方
比如 011 的原次态为 100，修改后的次态为 000
与原次态相比，只有 1 位变化
这样可以减少对已得到的状态方程/输出方程做的修改量

## Slide 23
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
23
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 1
x | x | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
保持不变
00 | 01 | 11 | 10
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
00
01
11
10

## Slide 24
00 | 01 | 11 | 10
24
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | 0
x | x | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
保持不变
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
保持不变
00 | 01 | 11 | 10
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 25
25
可逆六进制计数器的设计
  确定状态方程和输出方程
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | x | x
0 | 0 | 0 | 0
x | x | 0 | 0
保持不变
保持不变
保持不变
00 | 01 | 11 | 10
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
00
01
11
10
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例

## Slide 26
26
可逆六进制计数器的设计
  检查自校正能力
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 1 0 0/0 | 1 0 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
x
x
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
Notes: 最多经过两个时钟周期，状态会进入正常的循环中

## Slide 27
27
可逆六进制计数器的设计
  选择触发器，写出激励方程（选择 JK 触发器，）
  画出逻辑图（略）
同步时序逻辑电路的设计 —— 示例
Notes: K_2=(Q_1^𝑛 A+Q_0^𝑛 A ̅ ) ̅=((Q_1^𝑛 ) ̅+A ̅ )((Q_0^𝑛 ) ̅+A)=(Q_1^𝑛 ) ̅ (Q_0^𝑛 ) ̅+(Q_1^𝑛 ) ̅A+(Q_0^𝑛 ) ̅ A ̅=(Q_1^𝑛 ) ̅A+(Q_0^𝑛 ) ̅ A ̅
K_0=(Q_2^𝑛 A+(Q_1^𝑛 ) ̅ A ̅ ) ̅=((Q_2^𝑛 ) ̅+A ̅ )(Q_1^𝑛+A)=(Q_2^𝑛 ) ̅Q_1^𝑛+(Q_2^𝑛 ) ̅A+Q_1^𝑛 A ̅=(Q_2^𝑛 ) ̅A+Q_1^𝑛 A ̅

## Slide 28
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
28
D 触发器状态表
0 0 x | 0
0 1 x | 1
1 x 0 | 1
1 x 1 | 0
0 0 x | 0
0 1 x | 1
1 x 0 | 1
1 x 1 | 0
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
T 触发器状态表
JK 触发器状态表
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
D 触发器激励表
JK 触发器激励表
T 触发器激励表

## Slide 29
29
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
，
，
，
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
JK 触发器激励表

## Slide 30
30
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
JK 触发器激励表

## Slide 31
31
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
x | x | x | x
x | x | x | x
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
x | x | x | x
x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10

## Slide 32
32
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
JK 触发器激励表

## Slide 33
33
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 | 1 | 0 | 0
x | x | x | x
x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 1
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
x | x | x | x
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
x | x | x | x
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10

## Slide 34
34
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0
JK 触发器激励表

## Slide 35
35
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
0 0 0 | 0 0 1/0 | 0 1 0/1 | 0x0x1x | 0x1x0x
0 0 1 | 1 0 1/0 | 0 0 0/0 | 1x0xx0 | 0x0xx1
1 0 1 | 1 1 1/0 | 0 0 1/0 | x01xx0 | x10xx0
1 1 1 | 1 1 0/0 | 1 0 1/0 | x0x0x1 | x0x1x0
1 1 0 | 0 1 0/0 | 1 1 1/0 | x1x00x | x0x01x
0 1 0 | 0 0 0/1 | 1 1 0/0 | 0xx10x | 1xx00x
0 1 1 | 0 0 0/0 | 0 0 0/0 | 0xx1x1 | 0xx1x1
1 0 0 | 0 1 1/0 | 0 1 1/0 | x11x1x | x11x1x
，
，
，
状态表
示例：可逆六进制计数器的激励方程推导
同步时序逻辑电路的设计 —— 确定激励方程的另一种方法
1 | 0 | x | x
0 | 0 | x | x
0 | 1 | x | x
1 | 1 | x | x
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10
x | x | 1 | 0
x | x | 1 | 1
x | x | 0 | 1
x | x | 0 | 0
00
01
11
10
00 | 01 | 11 | 10

## Slide 36
作业
电子技术基础（数字部分）
10 月 29 日的作业
P323 - 324：
  6.3.3
  6.3.5
  6.3.7