## Slide 1
时序逻辑电路 (3)
数电 P291 – 295
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
寄存器
移位寄存器

## Slide 3
寄存器：是数字系统中存储二进制数据的逻辑部件
若干触发器的集合
  每个触发器具有相同的外部电路结构
  所有触发器共享时钟和控制信号
控制信号选项
  异步复位
  输入使能
  输出使能
3
寄存器
Notes: 寄存器：
集成在 CPU 内部，成本高，访问速度快，几乎无延迟，容量很小
存储器：
在 CPU 外部，成本不高，访问速度慢于寄存器，容量可以很大

## Slide 4
功能表
工作模式 | 输入 | 内部触发器 | 输出
存入数据 读出数据 | L ↑ L | L | 相应的内部触发器状态
 | L ↑ H | H | 
存入数据 禁止输出 | H ↑ L | L | 高阻
 | H ↑ H | H | 
工作模式 | 输入 | 内部触发器 | 输出
存入数据 读出数据 | L ↑ L | L | 相应的内部触发器状态
 | L ↑ H | H | 
存入数据 禁止输出 | H ↑ L | L | 高阻
 | H ↑ H | H | 
8 位寄存器
：输出使能信号
：时钟信号
：8 位数据输入
：8 位数据输出
4
寄存器

## Slide 5
8 位寄存器
：输入使能信号
：时钟信号
：8 位数据输入
：8 位数据输出
5
寄存器
功能表
输入 | 输出
H x x | 保持
L ↑ H | H
L ↑ L | L
输入 | 输出
H x x | 保持
L ↑ H | H
L ↑ L | L
Notes: 当 /E=0 有效时，开放下半边一路，上半边输出恒为 0，所以 D_i -> 触发器的输入 -> Q_i
当 /E=1 无效时，开放上半边一路，下半边输出恒为 0，所以 Q_i^n -> 触发器的输入D -> Q_i^(n+1)，一直保持

## Slide 6
移位寄存器
6
移位寄存器：若干个触发器级联可构成基本的移位寄存器
按照移位方向分类：
  单向移位寄存器
  双向移位寄存器
按照输入输出方式分类：
  串入 — 串出
  串入 — 并出
  并入 — 串出
  并入 — 并出
触发器（0）
触发器（1）
触发器（2）
触发器（0）
触发器（1）
触发器（2）
触发器（0）
触发器（1）
触发器（2）
触发器（0）
触发器（1）
触发器（2）
串入 — 串出
串入 — 并出
并入 — 串出
并入 — 并出

## Slide 7
单向移位寄存器
串入 — 串出/并出的四位移位寄存器
7
并行输出数据
串行输入数据
串行输出数据
移位寄存器

## Slide 8
四位单向移位寄存器
8
输入的数据从高位逐位从 输入
每来一个 有效边沿（上升沿）：
  的状态移入
  的状态移入
  的状态移入
  的状态移入 /
设输入四位数据 1101，经过四个 上升沿后， 经过七个 上升沿后，输入的 1101 从 全部输出
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
并行输出
串行输出
1
2
3
4
5
6
7
8
移位寄存器
Notes: N 位寄存器由 N 个触发器构成，需要 N*T_{CP} 的时间来完成“串入 — 并出”

## Slide 9
9
控制信号 |  | 功能
0 | 0 | 保持
0 | 1 | 右移
1 | 0 | 左移
1 | 1 | 并行输入
控制信号 |  | 功能
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
00 01 10 11
基于选择器的电路方案
数据保持
数据右移
数据左移
并行输入和并行输出
功能表
可用于实现双向移位寄存器
移位寄存器
Notes: 每个触发器有相同的外部电路，也就是说每个触发器都外接一个选择器

## Slide 10
移位寄存器 —— 触发器知识补充
一般的主从结构的 D 触发器
主要由传输门和非门组成
10
主锁存器
从锁存器
Notes: 有关寄存器异步复位功能，先补充一些触发器的知识

## Slide 11
移位寄存器 —— 触发器知识补充
带置数和清零功能的 D 触发器
：置 1（低电平有效）
：置 0（低电平有效）
和 有优先控制权
满足 （不同时有效）
11
主锁存器
从锁存器
Notes: 数电 P234

## Slide 12
1
1
移位寄存器 —— 触发器知识补充
带置数和清零功能的 D 触发器
：置 1（低电平有效）
：置 0（低电平有效）
和 有优先控制权
满足 （不同时有效）
12
主锁存器
从锁存器
1
0
0
0
0
Notes: 数电 P234
CP=0 时，TG_1 和 TG_4 导通，TG_2 和 TG_3 阻塞

## Slide 13
0
0
移位寄存器 —— 触发器知识补充
带置数和清零功能的 D 触发器
：置 1（低电平有效）
：置 0（低电平有效）
和 有优先控制权
满足 （不同时有效）
13
主锁存器
从锁存器
0
1
1
0
1
Notes: 数电 P234
CP=0 时，TG_1 和 TG_4 导通，TG_2 和 TG_3 阻塞

## Slide 14
1
0
移位寄存器 —— 触发器知识补充
带置数和清零功能的 D 触发器
：置 1（低电平有效）
：置 0（低电平有效）
和 有优先控制权
满足 （不同时有效）
14
主锁存器
从锁存器
1
0
0
0
1
Notes: 数电 P234
CP=1 时，TG_1 和 TG_4 阻塞，TG_2 和 TG_3 导通

## Slide 15
1
0
0
0
1
移位寄存器 —— 触发器知识补充
带置数和清零功能的 D 触发器
：置 1（低电平有效）
：置 0（低电平有效）
和 有优先控制权
满足 （不同时有效）
15
主锁存器
从锁存器
0
1
1
1
0
Notes: 数电 P234
CP=1 时，TG_1 和 TG_4 阻塞，TG_2 和 TG_3 导通
无论 CP 是什么值，/S 和 /R 能不受影响完成置数和清零功能
因此，在逻辑图上，S 和 R 没有前缀“1”，说明不受 C1 的控制

## Slide 16
16
00 01 10 11
00 01 10 11
00 01 10 11
00 01 10 11
控制信号 |  | 功能
0 | 0 | 保持
0 | 1 | 右移
1 | 0 | 左移
1 | 1 | 并行输入
控制信号 |  | 功能
0 | 0 | 保持
0 | 1 | 右移
1 | 0 | 左移
1 | 1 | 并行输入
74x194
移位寄存器 —— 四位双向移位寄存器
Notes: /CR = /R_D，清零端，有优先控制权

## Slide 17
17
四位双向移位寄存器
74x194 功能表
输 入 |  |  |  |  |  | 输 出
清零 | 模式 | 串行输入 |  | 时钟 | 并行输入 | 
0 | x x | x | x | x | x x x x | 0 0 0 0
1 | 0 0 | x | x | x | x x x x | 
1 | 0 1 | 0 | x | ↑ | x x x x | 0
1 | 0 1 | 1 | x | ↑ | x x x x | 1
1 | 1 0 | x | 0 | ↑ | x x x x | 0
1 | 1 0 | x | 1 | ↑ | x x x x | 1
1 | 1 1 | x | x | ↑ |  | 
输 入 |  |  |  |  |  | 输 出
清零 | 模式 | 串行输入 |  |  | 并行输入 | 
0 | x x | x | x | x | x x x x | 0 0 0 0
1 | 0 0 | x | x | x | x x x x | 
1 | 0 1 | 0 | x | ↑ | x x x x | 
1 | 0 1 | 1 | x | ↑ | x x x x | 
1 | 1 0 | x | 0 | ↑ | x x x x | 
1 | 1 0 | x | 1 | ↑ | x x x x | 
1 | 1 1 | x | x | ↑ |  | 
移位寄存器 —— 四位双向移位寄存器

## Slide 18
用两片四位双向移位寄存器连接成八位双向移位寄存器
18
74x194
74x194
右移
串行输入
左移
串行输入
并行数据输出
并行数据输入
移位寄存器 —— 八位双向移位寄存器

## Slide 19
移位寄存器 —— 应用示例
19
用移位寄存器检测序列“110”
当输入 连续为“110”时，输出 ，否则
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 0 | 0 0/0 | 0 1/0
0 1 | 1 0/0 | 1 1/0
1 1 | 1 0/1 | 1 1/0
1 0 | 0 0/0 | 0 1/0
状态表

## Slide 20
移位寄存器 —— 应用示例
用移位寄存器检测序列“110”
当输入 连续为“110”时，输出 ，否则
20
“00”：输入 0
“01”：连续输入 01
“11”：连续输入 11
“10”：连续输入 110， 与“00”等效
“00”：输入 0
“01”：连续输入 01
“11”：连续输入 11
“10”：连续输入 10，
与“00”等效
状态编码不同
之前的设计（课件 14）

## Slide 21
21
课外知识 —— 乘法器示例
用时序电路实现两个二进制数的乘法运算
1 1 0 1
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0
1 3
1 2
2 6
1 3 0
1 5 6
十进制乘法
二进制乘法
向左移 2 位
向左移 3 位
可用移位器和加法器实现二进制数的乘法运算
一系列相加得到的结果
Notes: 示例为无符号二进制数的乘法

## Slide 22
22
课外知识 —— 乘法器示例
用时序电路实现两个二进制数的乘法运算
时序电路实现乘法器的一种框架
相加 8 次后得到最终结果
右移
初始存入乘数
（00001100）
寄存器
左移

初始存入被乘数
（00001101）
寄存器
00000000
0
1
加法器
寄存器
相加结果
当前最右位
当前存的结果
最终结果（8 位）
初始状态
00000000
1 1 0 1
1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0
Notes: 框架中没有画出时钟，但电路有时钟控制
每次存被乘数和存乘数的寄存器分别左移和右移 1 位

## Slide 23
课外知识 —— 寄存器的数据传输
23
寄存器 R（Register）：
：输入数据
：输出数据
：Load，
逻辑符号

## Slide 24
课外知识 —— 寄存器的数据传输
24
基于多路数据选择器（MUX）的数据传输
每个寄存器的数据输入处配置 MUX
每个寄存器的数据输出处连接到所有的 MUX
灵活实现多个数据同时传输
  ： 以及
  ： 以及
  ： 以及
  ： 以及
  ： 以及
  ： 以及
0
1
0
1
0
1

## Slide 25
课外知识 —— 寄存器的数据传输
25
总线（BUS）式三态门传输
用三态门控制寄存器输出数据到总线上
每次只能传输一个数据
总线

## Slide 26
作业
电子技术基础（数字部分）
11 月 5 日的作业
P326 - 327：
  6.5.3

## Slide 27
期中考试
时间：11 月 16 日，14: 30 – 16: 30
地点：3C101、3C102
考试范围：课件 1 – 14（课件 1 和 9 除外）
座位安排：考试当天提前发到群里，座位号会写到黑板上
预祝大家考试顺利！