## Slide 1
逻辑门电路
数电 P78 – 106
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
逻辑门电路简介
基本 CMOS 逻辑门电路
逻辑门主要参数
Notes: 教学基本要求：
1、了解半导体器件的开关特性
2、熟练掌握基本逻辑门（与、或、与非、或非、异或门）、三态门、OD门（OC门）和传输门的逻辑功能
3、学会门电路逻辑功能分析方法
4、掌握逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题

## Slide 3
逻辑门电路：实现基本逻辑运算和常用逻辑运算的单元电路，简称门电路。常用的集成逻辑门电路如下：
TTL（Transistor-Transistor Logic）:
  基于 BJT（Bipolar Junction Transistor）管定义
  74、74LS、74ALS等系列
CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）:
  基于 MOS 管定义
  4000系列，74HC、74HCT、 74VHC、 74VHCT、74LVC、74AC、74ACT、74AUC 等系列
3
逻辑门电路简介
Notes: CMOS 逻辑门电路是目前使用最广泛、占主导地位的集成电路

## Slide 4
4
MOS 管回顾
CMOS 逻辑门电路以 MOS 管作为开关器件
N 沟道增强型和耗尽型
P 沟道增强型和耗尽型
N 沟道增强型 MOS 管
输出特性和转移特性
基本 CMOS 逻辑门电路
Notes: 恒流区也叫饱和区

## Slide 5
5
基本 CMOS 逻辑门电路 —— MOS 管开关电路
MOS 管可以构成开关电路，速度和可靠性优于机械开关
当 （低电平）时，MOS 管在截止区， 为高电平，相当于开关断开
当 且足够大（高电平），使得 MOS 管工作在可变电阻区，导通电阻很小， 为低电平，相当于开关闭合
增强型 NMOS 管开关电路
MOS 管相当于一个由 控制的无触点开关

## Slide 6
6
CMOS 非门由增强型 PMOS（ ）和 NMOS（ ）组成
设 ，，，
 |  |  | 导通 | 截止 | 
 |  |  | 截止 | 导通 | 
 |  |  | 导通 | 截止 | 
 |  |  | 截止 | 导通 | 
COMS 非门工作状态表
（输入 ） | （输出 ）
0 | 1
1 | 0
0 | 1
1 | 0
真值表
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 非门（反相器）
Notes: 一个截止，一个导通，导通电阻小，功耗低

## Slide 7
7
CMOS 非门的传输特性
电压传输特性
电流传输特性
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 非门（反相器）
截止
截止
在可变电阻区
在恒流区
和 都在恒流区
在恒流区
在可变电阻区
Notes: v_I 无论是高电平还是低电平，TN 和 TP 中总是一个导通而另一个截止
CMOS 反相器的静态功耗几乎为零
V_DD/2 是 CMOS 反相器的阈值电压
反相器尽量不要工作在 CD 处

## Slide 8
8
CMOS 与非门
工作状态表
0 0 |  | 
0 0 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门
Notes: 对于 NMOS 管，V_GS 的值为正且绝对值够大（大于阈值电压的绝对值），就满足了导通的必要条件
对于 PMOS 管，V_GS 的值为负且绝对值够大（大于阈值电压的绝对值），就满足了导通的必要条件

## Slide 9
9
工作状态表
0 0 |  | 
0 1 |  | 
0 0 |  | 
0 1 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
截止 导通 截止 导通
1
CMOS 与非门
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门

## Slide 10
10
工作状态表
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
截止 导通 截止 导通
1
导通 截止 导通 截止
1
CMOS 与非门
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门

## Slide 11
11
工作状态表
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
截止 导通 截止 导通
1
导通 截止 导通 截止
1
截止 截止 导通 导通
0
CMOS 与非门
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门

## Slide 12
12
工作状态表
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
截止 导通 截止 导通
1
导通 截止 导通 截止
1
截止 截止 导通 导通
0
CMOS 与非门
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门
Notes: n 个输入端的与非门必须有 n 个 NMOS 管串联和 n 个PMOS 管并联

## Slide 13
13
工作状态表
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
0 0 |  | 
0 1 |  | 
1 0 |  | 
1 1 |  | 
导通 导通 截止 截止
1
导通 截止 截止 导通
0
截止 导通 导通 截止
0
截止 截止 导通 导通
0
CMOS 或非门
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 或非门
Notes: n 个输入端的或非门必须有 n 个 NMOS 管并联和 n 个PMOS 管串联

## Slide 14
14
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 与非门和或非门
CMOS 与非门：
CMOS 或非门：
Notes: 输入端数目越多，串联的 MOS 管也越多，全部导通时，导通电阻会变很大，会影响输出电平，使得与非门的低电平升高、或非门的高电平降低
因此，CMOS 逻辑门的输入端不宜过多

## Slide 15
15
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 异或门
CMOS 异或门：
真值表
0 0 | 
0 1 | 
1 0 | 
1 1 | 
0 0 | 
0 1 | 
1 0 | 
1 1 | 
0
1

## Slide 16
16
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 异或门
CMOS 异或门：
0
真值表
0 0 | 0
0 1 | 
1 0 | 
1 1 | 
0 0 | 0
0 1 | 
1 0 | 
1 1 | 
1

## Slide 17
17
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 异或门
CMOS 异或门：
真值表
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 
1 1 | 
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 
1 1 | 
1
0

## Slide 18
18
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 异或门
CMOS 异或门：
真值表
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 
0
0

## Slide 19
19
真值表
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 异或门
CMOS 异或门：
Notes: 在异或门后加一级反相器，就可得到同或功能

## Slide 20
基本 CMOS 逻辑门电路 —— 示例分析
20
分析右图电路逻辑功能

## Slide 21
21
基本 CMOS 逻辑门电路 —— 示例分析
分析右图电路逻辑功能
Notes: 输入、输出端加了反相器作为缓冲电路
采用缓冲电路能统一参数，使不同内部逻辑的集成逻辑门电路具有相同的输入和输出特性

## Slide 22
22
基本 CMOS 逻辑门电路 —— 示例分析
分析右图电路逻辑功能

## Slide 23
23
基本 CMOS 逻辑门电路 —— 示例分析
分析右图电路逻辑功能

## Slide 24
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 传输门
CMOS 传输门（Transmission Gate）：
当 ， 时
  和 都截止，传输门断开
当 ， 时
  ， 导通
  ， 导通
  和 至少一个导通，
24
TG
传输门相当于一个理想的双向开关

## Slide 25
传输门的应用：
25
， 断开， 导通，
， 导通， 断开，
异或门：
， 导通， 断开，
， 断开， 导通，
2 选 1 数据选择器：
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 传输门

## Slide 26
与非门
与非门
线与：将两个门的输出端并联来实现“与”逻辑功能
26
当 输出高电平以及 输出低电平时，从 到 会形成一低阻通路，产生很大的电流，易损毁器件，且无法确定输出是高电平还是低电平
普通门电路的输出端禁止“线与”
可采用 CMOS 漏极开路门实现“线与”
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 漏极开路门

## Slide 27
CMOS 漏极开路门（Open Drain，OD）：
  在漏极和外接电源之间必须连接一个电阻
  选择合适的外接电阻，可连接多个 OD 门
27
电路结构
逻辑符号
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 漏极开路门
Notes: 当 OD 门作为驱动门时，其输出电容、负载门的输入电容以及接线电容的存在，上拉电阻 R_P 的大小必将影响 OD 门的开关速度
R_P 越小，负载电容的充电时间常数越小，开关速度就越快
但 R_P 不能太小，要保证 OD 门输出端的电流不能超过允许的最大值

## Slide 28
CMOS 三态门：输出有高、低电平以及高阻态
28
电路结构
（高电平使能的三态输出缓冲器）
逻辑符号
真值表
使能 | 输入 |  |  | 输出
0 | x | 1 | 0 | 高阻
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | x | 1 | 0 | 高阻
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
其它三态门逻辑符号
(低使能三态缓冲器，高使能三态反相器，低使能三态反相器)
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 三态门
Notes: 三态门主要用到总线传输，如计算机或微处理器系统

## Slide 29
CMOS 三态门主要用途：总线输出
  任何时刻只有一个门电路的使能端有效
  使能端有效的门电路的信号被传到总线上，其余三态门电路处于高阻状态
  为避免不同信号在总线上引起冲突，要求前一个电路进入高阻后，后一个电路的输出信号才送到总线
29
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 三态门
总线
Notes: 三态门主要用到总线传输，如计算机或微处理器系统
要求某个与总线进行数据传输的三态门必须关断以后，另一个三态门才允许与总线进行数据传输

## Slide 30
分析下图中的逻辑电路
30
 | 输入 |  |  |  |  | 输出
1 | x | 断 | x | x | 断 | 高阻
0 | 0 | 通 | 通 | 断 | 通 | 1
0 | 1 | 通 | 断 | 通 | 通 | 0
1 | x | 断 | x | x | 断 | 高阻
0 | 0 | 通 | 通 | 断 | 通 | 1
0 | 1 | 通 | 断 | 通 | 通 | 0
低使能三态反相器
真值表
基本 CMOS 逻辑门电路 —— CMOS 三态门

## Slide 31
逻辑门主要参数
逻辑门主要参数包括：
输入和输出电平
噪声容限
传输延迟
功耗
扇入和扇出数
31
Notes: 参数是我们了解TTL电路性能并正确使用的依据。
V_IL(max)：输入低电平的上限值
V_IH(min)：输入高电平的下限值
V_OL(max)：输出低电平的上限值
V_OH(min)：输出高电平的下限值
噪声容限：在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围
V_NH：输出高电平的最小值时允许负向噪声电压的最大值
V_NL： 输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值
可以通过提高 VDD 来提高噪声容限
扇出系数：门电路的输出端所能连接的下一级门电路输入端的个数，也称负载能力
传输延迟时间：在输入脉冲波形的作用下，其输出波形相对于输入波形延迟了多长的时间

## Slide 32
逻辑门主要参数 —— 输入和输出电平
输入和输出电平：逻辑 1 和 0 对应一定的电压范围
  ： 输入低电平上限值
  ： 输入高电平下限值
  ：输出低电平上限值
  ：输出高电平下限值
32
1 输出
0 输出
1 输入
0 输入
Notes: 不同系列的集成电路，输入和输出为逻辑 1 或 0 所对应额电压范围也不同

## Slide 33
逻辑门主要参数 —— 噪声容限
噪声容限：在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围，即抗干扰能力
  ： 输入高电平时的噪声容限
  ： 输入低电平时的噪声容限
33
驱动门
负载门
1 输出
0 输出
1 输入
0 输入
Notes: 为了不影响输出逻辑状态
高电平信号+噪声不能低于规定为高电平的最小值
低电平信号+噪声不能高于规定为低电平的最大值
噪声容限越大，电路的抗干扰能力越强
前一级驱动门电路的输出就是后一级负载门电路的输入
V_NH 反应了驱动门输出高电平时，容许叠加在其上的负向噪声电压的最大值
V_NL 反应了驱动门输出低电平时，容许叠加在其上的正向噪声电压的最大值

## Slide 34
逻辑门主要参数 —— 传输延迟
传输延迟：在输入脉冲波形作用下，输出波形相对于输入波形的延迟时间，即门电路的开关速度
  由于 CMOS 的互补对称性，
  与电源电压 和负载电容大小有关
  有时采用平均传输延迟：
34
输入
输出
  例如：CMOS 与非门 74HC00 在 时，
，
Notes: Propagation Delay
与电源电压及容性负载大小有关

## Slide 35
功耗：
  静态功耗：电路在输出没有状态转换时的功耗
  动态功耗：电路在输出发生状态转换时的功耗
  延时 – 功耗积：速度和功耗的综合性指标（理想状况为速度高且功耗低）
35
  静态时，CMOS 电路的电流非常小，因此静态功耗很低；
  动态时，CMOS 的功耗与功耗电容（电路本身）、负载电容（后续电路）、电源电压和工作频率有关
逻辑门主要参数 —— 功耗
Notes: CMOS动态总功耗：P_D=(C_PD + C_L)*VDD^2 * f ，与功耗电容（电路本身），负载电容（C_L，后续电路），电压和工作频率相关

## Slide 36
扇入数：逻辑门输入端的个数
  例如：一个 3 输入端的与非门，扇入数为
扇出数：在正常工作情况下，所能带同类门电路的最大数目
  拉电流负载
  灌电流负载
36
逻辑门主要参数 —— 扇入和扇出数

## Slide 37
扇出数之拉电流工作情况：
  负载门的个数增加时，总的拉电流 增加，引起输出高电平的电压降低；而高电平电压有下限值，因此负载门的个数有限制
37
    ： 扇出数
    ： 驱动门输出为高电平时能输出的电流
    ： 负载门所需的输入电流
驱动门输出端为高电平，有电流 从驱动门拉出而流入负载门
逻辑门主要参数 —— 扇入和扇出数
驱动门
负载门
负载门

## Slide 38
38
    ： 扇出数
    ： 驱动门输出为低电平时能输入的电流
    ： 负载门输入端的电流
扇出数之灌电流工作情况：
  负载门的个数增加时，总的灌电流 增加，引起输出低电平的电压升高；而低电平电压有上限值，因此负载门的个数有限制
  实际设计中，扇出数取
逻辑门主要参数 —— 扇入和扇出数
驱动门输出端为低电平，有电流 流入驱动门，是负载门输入端电流之和
驱动门
负载门
负载门

## Slide 39
作业
电子技术基础（数字部分）
11 月 26 日的作业
P130 - 134：
  3.2.1
  3.2.4
  3.2.11
  3.3.5