## Slide 1
集成运算放大器 (1)
模电 P18 – 24，P302 – 314
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
集成运算放大器的定义和参数
集成运算放大器的传输特性
集成运算放大器的分析方法
集成运算放大器的外部反馈

## Slide 3
3
集成运算放大器的定义和参数
分立电路（Discrete Circuit）和集成电路（Integrated Circuit）：
分立电路：由各自独立的元器件用导线等连接而成的电路
集成电路：将元器件及其连接制作在一小块硅片上的电路
集成电路分类：模拟集成电路和数字集成电路
模拟集成电路分类：
集成运算放大器（模拟集成电路中应用最广泛的一种）
集成功率放大器、集成比较器、集成稳压器、集成数/模和模/数转换器等等

## Slide 4
4
集成运算放大器的定义和参数
集成运算放大器：
一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路
：同相输入端；当仅在 端加入电压信号 ，输出电压 与 同相
：反相输入端；当仅在 端加入电压信号 ，输出电压 与 反相
功能是放大两个输入电压信号的差值，， 是开环电压增益
Notes: 自从 1964 年美国仙童公司研制出第一个单片集成运算放大器 μA702 以来，集成运算放大器得到了广泛的应用，目前它已成为线性集成电路中品种和数量最多的一类
因最初用于信号运算而得名，简称集成运放或运放
V+ 和 V- 是供电电源
A_vo 是负载开路时的电压增益，也称开环电压增益；其值较高，通常超过 10^5

## Slide 5
5
集成运算放大器的定义和参数
集成运算放大器：
一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路
因最初用于信号运算而得名，简称集成运放或运放
N
P
O
N
P
O
常用图形符号
国家标准规定的符号
反相输入端
同相输入端
输出端

## Slide 6
6
集成运算放大器的定义和参数 —— 简化模型
集成运算放大器的简化模型：
反相
输入端
同相
输入端
输出端
N
P
O
供电
电源
供电
电源
Notes: A_vo 的值较高，通常超过 10^5
输入电阻 r_i 的值较大，通常达到 10^6 欧或更高
输出电阻 r_o 的值较小，常为几十欧或更低
V_1 和 V_2 分别为运放提供正、负工作电压
本课程中的供电电源电路通常在电路原理图中省略，并默认是对称的双电源供电

## Slide 7
集成运算放大器的定义和参数 —— 输入输出信号
7
集成运算放大器的输入信号：
差模信号 ：
共模信号 ：
集成运算放大器的输出信号：
  其中， 为差模电压增益， 为共模电压增益
仅差模输入
仅共模输入
Notes: 差模：differential mode
共模：common mode

## Slide 8
8
主要参数及其理想值：
共模抑制比（理想是只放大差模输入电压）：
    ，即理想值
开环差模电压增益：
输入/输出电阻：
    ，
输入/输出电流：
    ，
开环带宽：（任何频率 都相同）
输出端电流，理想为无限制
集成运算放大器的定义和参数 —— 主要参数
运放的理想模型

## Slide 9
集成运算放大器的传输特性
9
集成运放的输出电压 的范围：
线性区（很窄，斜率很大）
饱和区（理想状态：饱和压降 ）
负饱和区
正饱和区
线性区
Notes: +V_om = V+ - dV
- V_om = V- + dV
dV：饱和压降
线性区很窄很窄

## Slide 10
集成运算放大器的传输特性 —— 示例
10
设运放的正负供电电源电压为，输出饱和压降为 ，开环电压增益 ，输入电阻
线性区输入电压差的最大/最小值：
对应的输入电流：
负饱和区
正饱和区
线性区
Notes: 运放的输出端的电压和电流都是有限值
通用型运放输出端最大电流的典型值约为
运放的输出端的电压和电流都是有限值
通用型运放输出端最大电流的典型值约为 ±20 mA

## Slide 11
集成运算放大器的传输特性 —— 示例
11
设理想运放的参数为 ，（即 ）；在下列输入条件下，判断运放的工作区域，并求输出电压
，
，
，
，
，线性区，
，线性区，
，饱和区，
，饱和区，
负饱和区
正饱和区
线性区
Notes: 增益的 dB 定义为
增益的 dB 定义为 20∙log_10 (𝑣_O∕𝑣_I )

## Slide 12
集成运算放大器的分析方法
12
理想集成运放：
虚短
  线性区开环电压增益
虚断
  输入电阻
  ，
放大倍数恒定
  输出电阻
  负载电压
Notes: 实际上在做一般原理性分析时，产品运算放大器都可以视为理想的，只要实际的运用条件不使运算放大器的某个技术指标明显下降即可
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性，这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用
为了保证线性运用，运算放大器必须在闭环下工作
由于运放的电压放大倍数很大，一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在 80dB 以上（增益的 dB 定义为 20*lg(v_o/v_i) ）
而运放的输出电压是有限的，一般在 10 V～14 V
因此，运放的差模输入电压不足 1 mV，两输入端近似等电位，相当于“短路”
开环电压放大倍数越大，两输入端的电位越接近相等
虚短是指在分析运算放大器处于线性状态时，可把两输入端视为等电位，这一特性称为虚假短路，简称虚短
显然不能将两输入端真正短路
由于运放的差模输入电阻很大，一般通用型运算放大器的输入电阻都在 1 M 以上
因此，流入运放输入端的电流往往不足 1 A，远小于输入端外电路的电流
故通常可把运放的两输入端视为开路；且输入电阻越大，两输入端越接近开路
虚断是指在分析运放时，可以把两输入端视为等效开路，这一特性称为虚假开路，简称虚断
显然不能将两输入端真正断路

## Slide 13
集成运算放大器的外部反馈
13
集成运放的开环情况：
很大，线性区 的值很小，远小于一般的信号幅值
直接将信号幅值接入输入端，加上干扰，无法保证运放工作在线性区
集成运放工作在线性区的条件：
引入负反馈，减小输入电压

## Slide 14
集成运算放大器的外部反馈
14
放大电路的反馈，体现了输出信号对输入信号的反作用
将输出信号的全部或一部分通过某种电路送回输入回路，以影响输入输出电量
存在反馈网络（通路），即为闭环；否则为开环
  净输入信号
  为增益
  为反馈系数
  、 和 必须是同一种电量（电压或电流）
  闭环放大倍数 ：
放大电路
A
反馈网络
F
输入信号
反馈信号
输出信号
净输入信号
Notes: 反馈网络一般由无源元件组成，没有放大作用

## Slide 15
集成运算放大器的外部反馈
15
反馈的分类：
直流反馈
  存在于放大电路的直流通路中的反馈，影响直流性能（如静态工作点）
交流反馈
  存在于放大电路的交流通路中的反馈，影响交流性能（如增益、带宽等）

## Slide 16
集成运算放大器的外部反馈
16
反馈的分类：
正反馈
  使净输入信号增加
负反馈
  使净输入信号减小
瞬间变化极性法（瞬间极性法）：
  假定输入信号的对地极性，按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性，直至判断出反馈信号的瞬时极性，最后判断反馈信号是能增大还是减小净输入信号
引入的 能增加 ，因此为正反馈
Notes: 运用瞬时极性法判定电路各点电位极性时，一定要非常熟练掌握三极管三种基本联接方式（组态）的判定及相应组态输出信号电压的相位关系

## Slide 17
集成运算放大器的外部反馈
17
反馈的分类：
串联反馈
  反馈网络的输出端口与运放的输入端口串联（反馈与输入信号加在输入回路的不同电极上）
  反馈与输入信号是电压相加减的关系
并联反馈
  反馈网络的输出端口与运放的输入端口并联（反馈与输入信号加在输入回路的同一电极上）
  反馈与输入信号是电流相加减的关系
放大电路
A
反馈网络
F
放大电路
A
反馈网络
F

## Slide 18
集成运算放大器的外部反馈
18
反馈的分类：
电压反馈
  反馈信号与输出电压成比例，
  反馈电路直接从输出端引出
  将输出电压“短路”，反馈信号将为 0
电流反馈
  反馈信号与输出电流成比例，
  反馈电路从负载电阻靠“地”一端引出
  将输出电压“短路”，反馈信号仍然存在
放大电路
A
反馈网络
F
放大电路
A
反馈网络
F
Notes: 将输出电压“短路”，即可令负载电阻设为 0

## Slide 19
集成运算放大器的外部反馈
19
反馈的分类总结：
放大电路
A
反馈网络
F
反馈使得
输出值
增加
减小
正
反馈
负
反馈
哪种通路
存在反馈
直流通路
交流通路
直流反馈
交流反馈
反馈与哪种
输出成比例
电压
电流
电压
反馈
电流
反馈
输出电压短路
反馈为零
反馈仍在
电压反馈
电流反馈
反馈与
输入的位置
同一电极
不同电极
并联
反馈
串联反馈
Notes: 将输出电压“短路”，即可令负载电阻设为 0

## Slide 20
集成运算放大器的外部反馈 —— 示例
示例一：
20
反馈类型：串联、电压、负

## Slide 21
集成运算放大器的外部反馈 —— 示例
示例二：
21
反馈类型：并联、电流、负

## Slide 22
集成运算放大器的外部反馈 —— 示例
示例三：
22
反馈类型：串联、电压、正

## Slide 23
作业
电子技术基础（模拟部分）
12 月 17 日的作业
P43 - 44：
  2.1.1
  2.1.3
P348：
  8.1.1(c)