## Slide 1
数模与模数转换器
数电 P402 – 437
模拟与数字电路 (Analog and Digital Circuits)
计算机科学与技术学院本科课程

## Slide 2
内容提纲
2
数模和模数转换器概述
数模转换器（DAC）
模数转换器（ADC）
DAC 和 ADC 的主要参数

## Slide 3
数模和模数转换器概述
3
数模和模数转换器
数模转换器（Digital to Analog Converter，DAC）
  能够将数字信号转换成模拟信号的电路，简称 D/A 转换器或 DAC
模数转换器（Analog to Digital Converter，ADC）
  能够将模拟信号转换成数字信号的电路，简称 A/D 转换器或 ADC
传感器
放大器
ADC
计算机
DAC
执行元件
控制对象

## Slide 4
数模转换器（DAC）
4
数模转换器
基本思想：将数字量的每一数位，按其权值的大小转换成相应的模拟量，然后将这些模拟量相加，得与该数字量成比例的模拟量
DAC
（数字量）
（模拟量）
  数字量可以并行或串行输入，模拟量通常为电压或电流
常见 DAC 类型：
  基本权电阻网络 DAC、倒 T 形电阻网络 DAC

## Slide 5
数模转换器（DAC）—— 权电阻网络
5
权电阻网络 DAC
A
模拟量输出
基准电压
电子开关
权电阻网络
求和电路
寄存器
数 字 量 输 入
，开关 闭合
，开关 打开

## Slide 6
数模转换器（DAC）—— 权电阻网络
6
权电阻网络 DAC
缺点：电阻值相差大，难于保证精度，且大电阻不利于电路集成
Notes: 位权越大，对应的电阻值越小

## Slide 7
数模转换器（DAC）—— 倒 T 形电阻网络
7
倒 T 形电阻网络 DAC
  只有 和 两种电阻
  不管开关如何设置，电阻网络的电特性不变
A
，
，开关 接反相端
，开关 接同相端
Notes: 开关切换时，2R 支路的电流不变
对应于每一个数字量 D，输出端都能得到绝对值与之成正比的电压

## Slide 8
数模转换器（DAC）—— 倒 T 形电阻网络
8
倒 T 形电阻网络 DAC
  只有 和 两种电阻
  不管开关如何设置，电阻网络的电特性不变
A
，开关 接反相端
，开关 接同相端
Notes: 开关切换时，2R 支路的电流不变
对应于每一个数字量 D，输出端都能得到绝对值与之成正比的电压

## Slide 9
数模转换器（DAC）—— 倒 T 形电阻网络
9
倒 T 形电阻网络 DAC
  扩展到 位，可得：
  当取 时：
A

## Slide 10
数模转换器（DAC）—— 倒 T 形电阻网络
10
CB7520 芯片（AD7520）
  由外部提供
  建议使用内部反馈电阻
A
CB7520
CB7520
Notes: 使用芯片内部的反馈电阻，公差一致性比较好，可消去电阻差异带来的影响

## Slide 11
数模转换器（DAC）—— 应用示例
11
波形产生器
74x161：4 位二进制计数器
 | 功 能
0 x x x x | 异步清零
1 0 x x ↑ | 同步置数
1 1 0 x x | 保持
1 1 x 0 x | 
1 1 1 1 ↑ | 计数
 | 功 能
0 x x x x | 异步清零
1 0 x x ↑ | 同步置数
1 1 0 x x | 保持
1 1 x 0 x | 
1 1 1 1 ↑ | 计数
74x161 功能表
CB7520：
CB7520
A
74x161
Notes: 数电 P418 - 419

## Slide 12
数模转换器（DAC）—— 应用示例
12
波形产生器
：（）
Notes: 数电 P418 - 419

## Slide 13
模数转换器（ADC）
13
模数转换器
基本思想：将连续的模拟电压成正比地转换成对应的离散的数字量
ADC
（模拟量）
（数字量）
一般工作过程：采样、保持、量化、编码
ADC 分类：
直接型
间接型
并行比较型
反馈比较型
计数型
逐次比较型
电压 – 频率变换型
电压 – 时间变换型（双积分型）
Notes: 常用 A/D 转换器的工作特点
转换速度最高的是：并联比较型 ADC
转换速度最低的是：双积分型 ADC
转换精度最高的是：双积分型 ADC
转换精度最低的是：并联比较型 ADC
转换速度和转换精度均较高的是：逐次比较型 ADC

## Slide 14
模数转换器（ADC）
14
采样和保持：将随时间连续变化的模拟量转换为时间离散的模拟量
  采样阶段（比如 ）：
    闭合， 对 充电， 跟随 变化
  保持阶段（比如 ）：
    断开， 保持不变
开关驱动电路
采样定理：采样频率 与输入信号最高频率分量 之间应满足
Notes: A_1 和 A_2 为缓冲器（电压跟随器），减轻对输入信号的影响，提高带负载能力
取样电路每次取得的模拟信号转换为数字信号时都需要一定的时间；同时，为了给后续的量化编码提供一个稳定值，则每次取得的模拟信号必须通过保持电路保持一段时间
一般取样和保持过程往往是通过取样－保持电路同时完成的
为了使得取样信号能逼近输入模拟信号，则取样信号应该有足够高的频率
为了保证取样信号将被取样信号恢复，其频率关系必须满足取样定理
一般 f_s 为 3 到 5 倍的 f_{i(max)}
小tip：快速估计信号的最高频率分量
找到最陡峭且幅度高的边沿，假设此边沿为正弦波的一部分，此正弦波频率大致就是信号最高频率分量

## Slide 15
模数转换器（ADC）
15
量化：将采样得到的电压值转化为某个最小数量单位的整数倍的过程
  最小数量单位称为量化单位，表示为
量化方法：当采样电压不能被 整除时候，对多余部分的处理方式：
  只舍不入：把不足一个量化单位 的部分舍弃
  四舍五入：将不足半个量化单位，即 ，的部分舍弃；将大于或等于 的部分按一个量化单位处理
量化误差 ：量化前的电压与量化后的电压差
编码：将量化结果用代码表示出来（如二进制码、BCD 码等）

## Slide 16
模数转换器（ADC）
16
量化和编码示例：将 0 ~ 1 V 模拟电压转换为 3 位二进制代码
只舍不入
四舍五入
输入的模拟电压
编码
代表电压
输入的模拟电压
编码
代表电压
Notes: 只舍不入量化方式：取量化单位 ＝1/8 V，量化中把不足量化单位部分舍弃，比如：
0 ~ 1/8 V 都当成 0 V 处理，用 000 表示
1/8 ~ 2/8 V 都当成 1 处理，即当成 1/8V 处理，用 001 表示
依此类推，这样最大量化误差为
四舍五入量化方式：取量化单位为 ＝2/15 V，量化中将不足半个量化单位部分舍去，对于大于或等于半个量化单位的部分按一个量化单位处理，比如
0 ~ 1/15 V 当 0 V 处理，用 000 表示
1/15 ～ 3/15 V 当成 1 处理，即 2/15 V，用 001 表示
依此类推，这样最大量化误差为 0.5
注：由于后者的量化误差比前者小，所以大多数 A/D 转换器采用四舍五入的量化方式
只舍不入量化方式：取量化单位 Δ＝1/8 V，量化中把不足量化单位部分舍弃，比如：
0 ~ 1/8 V 都当成 0 V 处理，用 000 表示
1/8 ~ 2/8 V 都当成 1Δ 处理，即当成 1/8V 处理，用 001 表示
依此类推，这样最大量化误差为 Δ
四舍五入量化方式：取量化单位为 Δ＝2/15 V，量化中将不足半个量化单位部分舍去，对于大于或等于半个量化单位的部分按一个量化单位处理，比如
0 ~ 1/15 V 当 0 V 处理，用 000 表示
1/15 ～ 3/15 V 当成 1Δ 处理，即 2/15 V，用 001 表示
依此类推，这样最大量化误差为 0.5Δ
注：由于后者的量化误差比前者小，所以大多数A/D转换器采用四舍五入的量化方式

## Slide 17
代
码
转
换
器
模数转换器（ADC）—— 并行比较型 ADC
并行比较型 ADC
  由电阻分压器、电压比较器、寄存器以及代码转换器等组成
  电阻分压网络将参考电压 分成 7 个等级
  触发器在每个时钟有效沿后保存比较的结果
  代码转换器（组合电路）对触发器的状态编码来得到数字量输出
17
特点：转换速度快，但电路复杂
Notes: 一个 n 位转换器，要用到 2^n 个分压电阻、2^n-1 个比较器、2^n-1 个触发器
另外每个比较器需要工作在较高的工作电压下，引起功耗较大

## Slide 18
代
码
转
换
器
模数转换器（ADC）—— 并行比较型 ADC
并行比较型 ADC
18
模拟输入 | 比较器输出 | 编码输出
 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0
 | 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 1
 | 0 0 0 0 0 1 1 | 0 1 0
 | 0 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1
 | 0 0 0 1 1 1 1 | 1 0 0
 | 0 0 1 1 1 1 1 | 1 0 1
 | 0 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0
 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0
 | 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 1
 | 0 0 0 0 0 1 1 | 0 1 0
 | 0 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1
 | 0 0 0 1 1 1 1 | 1 0 0
 | 0 0 1 1 1 1 1 | 1 0 1
 | 0 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0
 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
Notes: 一个 n 位转换器，要用到 2^n 个分压电阻、2^n-1 个比较器、2^n-1 个触发器
另外每个比较器需要工作在较高的工作电压下，引起功耗较大

## Slide 19
模数转换器（ADC）—— 反馈比较型 ADC
19
反馈比较型 ADC
  设置数字量 D，加到 DAC 上
  DAC 输出的模拟电压 与输入模拟电压 比较
  如果两者不等，则调整 D 的大小，直到相等或结束
  最后的 D 即为该输入模拟电压对应的数字量
常见类型：
  计数型 ADC
  逐次比较型 ADC
DAC
寄存器
控制逻辑

## Slide 20
模数转换器（ADC）—— 反馈比较型 ADC
计数型 ADC
  初始化：，且计数器清零，得 ；设 ，则
  过程：
    变为 1，脉冲源的脉冲经过与门（&）加到计数器的时钟端 CP，计数器开始计数
    不断增加
    当 时，，计数器则停止计数
  输出： 变为 0，计数的最终值存入输出寄存器
20
DAC
脉冲源
&
计数器
输出寄存器
特点：电路结构简单，但转换速度慢
最长转换时间：
Notes: S 从 1 变为 0，给输出寄存器一个下降沿（有效沿）
最长转换时间：
其中， 为输出二进制码的， 为时钟脉冲信号的周期
S 从 1 变为 0，给输出寄存器一个下降沿（有效沿）
最长转换时间：(2^𝑛−1)∙𝑇_CP
其中，𝑛 为输出二进制码的，𝑇_CP 为时钟脉冲信号的周期

## Slide 21
模数转换器（ADC）—— 反馈比较型 ADC
逐次比较型 ADC
  初始化：数据寄存器清零
  过程：
    最高位置 1，如果得到 ，该位清 0；否则该位保留为 1
    次高位置 1，如果得到 ，该位清 0；否则该位保留为 1
      … …
    最低位置 1，如果得到 ，该位清 0；否则该位保留为 1
  输出寄存器中的 位数字量
21
DAC
数据
寄存器
脉冲源
控制逻辑
转换控制信号
数字输出
特点：电路不太复杂，速度较快
转换时间：
Notes: 为了提高转换速度，在计数型 ADC 的基础上，产生逐次渐近型 ADC
虽然也是反馈比较型 ADC，但其中的 DAC 的数字量的给出方式不同
逐次渐近就如称重物，如 13g 的重物，有砝码 8g、4g、2g、1g
此种类型的 ADC 是最常用的一种

## Slide 22
模数转换器（ADC）—— 双积分型 ADC
22
双积分型 ADC（间接型的电压 – 时间变换型）
  将模拟输入电压转换为与之成正比的时间间隔
  在该时间间隔内对固定频率脉冲计数，即得到数字量结果
  初始化：计数器清零，电容完全放电
  过程：
    在一段固定时间内积分器对 积分
    之后积分器换成对 积分；同时计数器计数，直至积分为 0
  输出计数器的值
A
C
控制逻辑
计数器
数字量输出
转换控制
积分器
模拟量输入
比较器

## Slide 23
模数转换器（ADC）—— 双积分型 ADC
23
双积分型 ADC
  第一次积分： 断开， 接 ：
  是 期间 的平均值
设 是正极性直流电压

## Slide 24
模数转换器（ADC）—— 双积分型 ADC
24
双积分型 ADC
  第二次积分： 断开， 接 ：
设 是正极性直流电压

## Slide 25
模数转换器（ADC）—— 双积分型 ADC
25
双积分型 ADC
  设 为固定频率（）周期信号，周期为 ，输出的数字量为：
  如果 是 的整数倍，，则
  与 成正比，与 无关
设 是正极性直流电压

## Slide 26
模数转换器（ADC）—— 双积分型 ADC
26
双积分型 ADC
  如果比较小， 和 也会小一些
  只要 ， 期间的计数不会溢出
  输出的结果与积分常数 无关
  要求电阻、电容、脉冲源等性能稳定，尤其是积分电容
Notes: 双积分型 ADC 的优点：
1. 工作性能稳定
  结果与积分常数 RC 无关；当选择 T_1=N*T_{CP} 时，结果也与时钟周期无关，因此可以用精度比较低的元器件获得较高精度的双积分型 ADC
2. 抗干扰能力强
  第一次积分（T_1 时段内的积分）采的是输入电压的平均值，因此对平均值为零的工频或工频的倍频具有很强的抗干扰能力
双积分型 ADC 的缺点：
1. 工作速度低
  两次积分导致转换时间较长（典型值 1-10 ms），因此无法处理连续快速变化的信号

## Slide 27
DAC 和 ADC 的主要参数
27
主要参数：
转换精度
  分辨率：与数字量的位数有关，位数越多分辨率越高
  转换误差：实际输出和理论上的输出之间的最大偏差
转换速度
  转换时间：完成一次转换所需的时间，即从开始转换到得到稳定的输出所经过的时间
  ADC 类型不同，速度差别甚大：并行比较型 ADC 的速度最快，次之为逐次比较型 ADC，双积分型 ADC 的速度最慢
Notes: 例如：输入模拟电压的变化范围为 0～5 V
输出 8 位二进制数可以分辨的最小输入模拟电压为：5/(2^8) ≈ 20 mV
输出 12 位二进制数可以分辨的最小输入模拟电压为：5/(2^12)≈1.22mV

## Slide 28
作业
电子技术基础（数字部分）
P437 - 440：
  10.1.1
  10.1.5
  10.2.1
  10.2.2
  10.2.5